Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8331.DМ.01.00 – 2013

(позначення стандарту)

Професія : тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

Код: 8331

Категорії: А1

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

- Професія 8331 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

- Кваліфікація: А1

- Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: правила, способи й особливості виконання сільськогосподарських та інших робіт машинно-тракторними агрегатами згідно з вимогами агротехніки та агротехнології; будову, принцип дії колісних і гусеничних тракторів; вимоги до комплектування машинно-тракторних  агрегатів  для виконання механізованих робіт; ознаки та причини основних несправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин і способи їх усунення; системи технічного обслуговування, ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин; правила дорожнього руху та перевезення вантажів; правила зберігання та способи захисту від корозії тракторів, сільськогосподарських і інших машин; основи організації, оплати праці й соціально-трудових відносин у сільськогосподарському виробництві; основні властивості паливно-мастильних матеріалів та охолоджувальних рідин; способи виконання слюсарних робіт під час технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються; методи виявлення і способи усунення дефектів у роботі машин та окремих агрегатів, зміст і правила оформлення первинних документів з обліку роботи машин (облікового листа тракториста-машиніста, шляхового листа та інших документів); роботу турбокомпресора, нових типів коробок передач (гідрооб’ємних, з гідромуфтою); сучасних гідророзподільних систем; основи роботи з самохідним оприскувачем, включаючи норми внесення хімічних речовин; норми розрахунку тиску сільськогосподарських та інших машин на грует та підбрати відповідні шини; норми виробітку і витрати паливно-мастильних матеріалів на виконання основних механізованих робіт, шляхи зниження собівартості виконуваних робіт, методи та засоби підвищення продуктивності праці; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки під час експлуатації та обслуговування тракторів, сільськогосподарських та інших машин, вимоги законодавства з питань охорони навколишнього природного середовища; техніку внесення хімічних препаратів, роботи з колоїдними розчинами; промивки; основи роботи з електронними засобами (GPS навігатори) .

Повинен уміти: самостійно виконувати сільськогосподарські та інші механізовані роботи на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються  з  тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки  та агротехнології. Комплектувати машинно-тракторні агрегати. Виконувати транспортні роботи на тракторах з дотриманням правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів.

Виконувати щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин, на яких працює. Визначати несправності тракторів, причіпних і начіпних знарядь та інших машин, що з ними агрегатуються, усуває їх. Самостійно виконувати технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських та інших машин і пристроїв до них.

Читати нескладні машинобудівні креслення, схеми, користуватися інструкціями з експлуатації машин. Раціонально використовувати паливно-мастильні, гумо-технічні та інші експлуатаційні матеріали і запасні частини. Виконувати слюсарні роботи середньої складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються. Ремонтувати, складати і регулювати вузли та  агрегати середньої  складності тракторів і сільськогосподарських машин із  заміною окремих частин і деталей, у тому числі турбокомпресорів, нових типів коробок передач (гідрооб’ємних, з гідромуфтою); сучасних гідророзподільних систем; самохідних оприскувачів. Готувати трактори, сільськогосподарські та інші машини і знаряддя до  зберігання. Промивати ємності з хімікатами та колоїдними розчинами, готувати ємності до відповідних хімічних препаратів, колоїдних розчінів.

Дотримуватися правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

- Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

- Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

- Сфера професійного використання випускника

# Загальні професії сільськогосподарського виробництва.

- Специфічні вимоги

Вік: по закінченні терміну навчання - не менше 17 років.

Стать: чоловіча, жіноча.

Медичні обмеження.

Примітка: Учням, які закінчили навчання в технікумі, коледжі, професійно-технічному начальному закладі, професійному навчально-виховному закладі або загальноосвітній школі ІІІ ступеня, але не досягли встановленого віку, за якого надається право на керування відповідними транспортними засобами, видається свідоцтво встановлено зразка.

Типовий навчальний план

Професія – 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

Кваліфікація –А1

Загальний фонд навчального часу – 1034 години

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 63 | 4 |
| 1.1. | Основи галузевої економіки та підприємництва | 17 |  |
| 1.2. | Основи правових знань | 17 |  |
| 1.3. | Інформаційні технології | 17 | 6 |
| 1.4. | Резерв часу | 12 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 424 | 99 |
| 2.1. | Агро технологія | 50 |  |
| 2.2. | Трактори | 124 | 48 |
| 2.3. | Основи слюсарної справи | 22 |  |
| 2.4. | Сільськогосподарські машини | 84 | 32 |
| 2.5. | Комплексна система технічного обслуговування i ремонту сільськогосподарської техніки | 32 | 6 |
| 2.6. | Правила дорожнього руху | 60 | 24 |
| 2.7. | Основи безпеки руху | 12 |  |
| 2.8 | Охорона праці | 30 |  |
| 2.9 | Основи технічного креслення | 10 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 524 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання | 264 |  |
| 3.2. | Виробнича практика | 260 |  |
| 4. | Консультації | 16 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п. 4) | 1018 | 107 |

Перелік кабінетів лабораторій, полігонів для підготовки кваліфікованих працівників за професією «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» категорії А1

Кабінети:

- інформаційних технологій

- охорони праці

- креслення

- агротехнології

- тракторів

- сільськогосподарських машин

- правил дорожнього руху

- безпеки дорожнього руху

Лабораторії:

- тракторів

- сільськогосподарських машин.

Майстерні:

- слюсарна

- пункт технічного обслуговування

Навчальний полігон:

- пост технологічного налагодження машин

- машинний двір

- майданчик для практичного оволодіння навичками з керування тракторами та сільськогосподарськими машинами

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств - замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки та підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Вступ. Галузева економіка: поняття, предмет науки | 2 |  |
| 2 | Сільське господарство – особливості, перспективи розвитку на сучасному етапі розвитку | 2 |  |
| 3 | Земля – основний засіб виробництва у сільському господарстві | 2 |  |
| 4 | Матеріально-технічна база сільського господарства та заходи щодо її раціонального використання | 3 |  |
| 5 | Трудові ресурси і продуктивність праці | 2 |  |
| 6 | Нормування праці у сільському господарстві | 2 |  |
| 7 | Оплата праці у сільському господарстві | 4 |  |
|  | Всього | 17 |  |

Тема 1. Вступ. Галузева економіка: поняття, предмет науки.

Поняття економіки, економіки сільського господарства та підприємництва, розвиток економіки (в тому числі регіональної) на сучасному етапі.

Тема 2. Сільське господарство – особливості перспективи розвитку на сучасному етапі.

Поняття та структура АПК; організаційні форми підприємницької діяльності; форми власності на землю, державна політика в АПК.

Тема 3. Земля – головний засіб виробництва у сільському господарстві. Нормативно-правова база; земельні фонди та їх структура; земельна рента та ціна землі; поняття Земельного кадастру.

Тема 4. Матеріально-технічна база сільського господарства та заходи щодо її раціонального використання.

Особливості матеріально-технічної бази; механізація та автоматизація сільськогосподарського виробництва; енергетичні ресурси; транспортні засоби.

Тема 5. Трудові ресурси і продуктивність праці.

Особливості використання трудових ресурсів; продуктивність праці та шляхи її підвищення. Шляхи зниження собівартості виконуваних робіт, методи та засоби підвищення продуктивності праці. Основи організації роботи по змінах.

Тема 6. Нормування праці у сільському господарстві.

Поняття нормування. Принципи нормування. Класифікація затрат робочого часу. Види норм праці. Способи встановлення норм праці.

Тема 7. Оплата праці у сільському господарстві.

Тарифна система та її елементи. Сучасні форми та системи оплати праці. Натуральна оплата у сільському господарстві. Зміст і правила оформлення первинних документів з обліку роботи машин (облікового листа тракториста-машиніста, шляхового листа) та інших документів.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави | 3 |  |
| 2. | Конституційні основи України | 5 |  |
| 3. | Цивільне право і відносини, що ним регулюються | 1 |  |
| 4. | Господарство і право | 2 |  |
| 5. | Правове регулювання господарських відносин у сільському господарстві | 2 |  |
| 6. | Праця, закон і ми | 3 |  |
| 7. | Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність | 1 |  |
|  | всього: | 17 |  |

###### Тема 1. Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави.

Право у житті кожного з нас. Право – цінність – одна з засад державного і суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

Поняття правосвідомості як регулятора правомірної поведінки, чинника зміцнення правопорядку і законності.

Загальна характеристика держави. Держава і громадянське суспільство. Засади правової держави: повне народовладдя; верховенство права; політичний, економічний та ідеологічний плюралізм; розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу і судову; забезпечення прав людини. Значення правосвідомості і правової культури у побудові правової держави.

#### Тема 2. Конституційні основи України.

Визначення державного (конституційного) права. Поняття Конституції як Основного Закону держави. Загальні засади Основного Закону України. Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Державні символи України.

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність. Права осіб, які належать до національних меншин, – невід’ємна частина загальновизнаних прав людини. Гарантування громадянам України права на національно-культурні надбання та мову.

Основні особисті, соціально-економічні, культурні та політичні права і свободи громадян України.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного; таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо. Соціально-економічні та культурні права і свободи громадян: право приватної власності; право на підприємницьку діяльність; право користуватися об’єктами права державної та комунальної власності; право на освіту; право на працю; право на соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, та ін. Політичні права і свободи громадян: право брати участь в управлінні державними справами; право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації тощо. Єдність прав і обов’язків громадян. Вільність і рівність усіх людей у своїй гідності і правах. Невідчужуваність і невід’ємність прав і свобод людини.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Основні засади виборів народних депутатів України. Поняття про референдум, його види. Проголошення та призначення Всеукраїнського референдуму.

Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада – представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Народний депутат України – повноважний представник народу України у Верховній Раді України та відповідальний перед ним.

Президент України. Президент України – глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади. Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади. Відносини між виконавчою владою – Кабінетом Міністрів України і Президентом та Верховною Радою України. Місцеві державні адміністрації – складові системи органів державної виконавчої влади.

Прокуратура.

Правосуддя. Конституційний Суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні. Основні засади судочинства. Статус суддів, їх незалежність та недоторканість. Вища рада юстиції. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Склад Конституційного Суду України. Порядок призначення та строк повноважень його суддів. Повноваження Конституційного Суду України.

Територіальний устрій України. Автономна Республіка Крим.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.

Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин.

Тема 4. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об'єднань.

Тема 5. Правове регулювання господарських відносин у сільському господарстві.

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб’єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об’єднань.

Поняття аграрного права. Аграрне законодавство та його роль у розв’язанні завдань, що стоять перед Україною, як суверенною державою. поняття аграрних правовідносин.

Сутність земельної реформи в Україні. Основні законодавчі положення про регулювання земельних відносин в Україні.

Поняття й особливості правового регулювання відносин Української держави та її органів з сільськогосподарськими підприємствами, заснованими на різних формах власності.

Фермерські господарства – нова форма сільськогосподарського виробництва. Правове регулювання їх утворення та діяльності.

Основи організації оплати праці і соціально-трудових відносин у сільському господарстві.

Тема 6. Праця, закон і ми.

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.

Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників за шкоду, заподіяну підприємству, організації.

Охорона праці. Відповідальність підприємства за шкоду, заподіяну працівникові.

Державне соціальне страхування. Соціальні гарантії та соціальний захист працівників.

Розгляд трудових спорів. Особливості правового регулювання трудових відносин в сільському господарстві.

Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність.

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у регулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності.

Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна відповідальність за господарське правопорушення.

Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Інформація та інформаційні технології | 2 |  |
| 2. | Застосування геоінформаційних технологій для забезпечення технології "точного землеробства" в сільському господарстві | 4 |  |
| 3. | Застосування програмного забезпечення ПК в сільському господарстві | 6 | 4 |
| 4. | Використання можливостей глобальної мережі Internet в сільському господарстві | 5 | 2 |
|  | Всього годин: | 17 | 6 |

Тема 1. Інформація та інформаційні технології.

Поняття про інформацію та способи її подання. Дані. Вимірювання обсягу даних. Способи подання і кодування повідомлень, двійкове кодування. Вимірювання довжини двійкового коду. Інформаційні процеси.

Тема 2. Застосування геоінформаційних технологій для забезпечення технології "точного землеробства" в сільському господарстві.

Необхідність використання ГІС в сільському господарстві.

Апаратні засоби для точного землеробства. Системи паралельного водіння на базі GPS навігації. Пробовідбірники ґрунту й агрохімічні лабораторії. Датчики врожаю. Системи диференційованого внесення рідких і твердих добрив та ядохімікатів.

Моніторинг сільськогосподарських угідь. Моніторинг робочих ділянок полів. Агрохімічний моніторинг полів. Складання карт врожайності. Аналіз різних умов місцевості.

Моніторинг техніки. Автоматизований збір даних, на основі GPS навігації. Візуалізація переміщень техніки. Оперативний облік механізованих робіт.

Технологічне планування й управління.

Тема 3. Застосування програмного забезпечення ПК в сільському господарстві.

Організація табличної інформації в Ехсеl; типи даних; форматування даних, форматування та виведення таблиць на друк; обчислення в Ехсеl; види адресації; використання стандартних функцій; застосування майстра функцій; організація графічної інформації в Ехсеl; типи діаграм; елементи діаграм, майстер діаграм; редагування діаграм; створення власного нестандартного типу діаграм; робота з базами даних (списами) в Ехсеl; створення списку; сортування списків; відбір даних засобами автофільтру; використання розширеного фільтра, консолідації даних, майстра зведених таблиць при обробці баз даних; реалізація умовних конструкцій; умовне форматування; задач математичного, фізичного та економічного змісту. Основи роботи з GPS навігаторами (робота з каталогами і базами даних)

Лабораторно-практичні роботи:

1. «Організація табличної та графічної інформації в Ехсеl. Виконання обчислень в Ехсеl».

2. «Робота з базами даних (списками) в Ехсеl. Реалізація умовних конструкцій; умовне форматування».

Тема 4. Використання можливостей глобальної мережі Internet в сільському господарстві.

Локальні і глобальні мережі; клієнти та сервери; протоколи; адресація в Інтернет; Web-сторінки, Web-сайти, Web-браузери, Web-сервери; адресація в Інтернет; браузери; пошук інформації; пошукові системи; спеціалізовані Web-ресурси; закон про авторське право.

Лабораторно-практичні роботи:

1. «Пошук інформації в Інтернет. Спілкування в форумах спеціалізованих Web-ресурсів. Користування спеціалізованими Інтернет-магазинами».

Типова навчальна програма з предмета

«Агротехнологія»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Основи агрономії | 16 |  |
|  | Меліорація гpунтiв | 2 |  |
|  | Агpотехнiчнi заходи із захисту гpунтiв від водної та вітрової ерозій | 2 |  |
|  | Технологія обробітку гpунту | 6 |  |
|  | Технологія догляду за посівами | 2 |  |
|  | Технологія внесення добрив | 2 |  |
|  | Захист рослин | 2 |  |
|  | Зрошення сільськогосподарських культур | 2 |  |
|  | Технології вирощування та збирання сільськогосподарських культур | 6 |  |
|  | Організація проведення механізованих pобiт | 4 |  |
|  | Основи раціонального використання машин | 6 |  |
| Всього годин: | 50 |  |

Тема 1. Основи агрономії.

Поняття про рослини i умови їх життя, поняття про грунт, його родючість, способи обробітку та підвищення родючості; добрива, їх властивості та способи застосування, способи боротьби із шкідниками, хворобами i бур’янами. Підвищення культури землеробства: система землеробства, сівозміни, способи меліорації земель, технології вирощування основних сільськогосподарських культур.

Поняття про рослину як живий організм.

Умови, необхiднi для pосту рослини та її pозвитку. Анатомiчна та моpфологiчна будова pослин, їх основнi оpгани. Вимоги pослин до гpунту, вологи та темпеpатуpи. Умови, що необхiднi для розвитку рослин та одержання високих урожаїв. Бiологiчнi особливості основних культур. Рослини, що негативно впливають на людей.

Гpунти, їх утворення та класифікація.

Поняття про гpунт та його родючість, типи грунтів. Механічний склад гpунту та його виробниче значення для вирощування сільськогосподарських культур. Хімічний склад та стан елементів живлення рослин у гpунтi. Фізичні та фiзико-механiчнi властивості гpунтiв. Родючість гpунтiв. Шляхи покращання родючості гpунту.

Агpохiмiчнi властивості гpунту та шляхи їх регулювання.

Система обробітку гpунту.

Завдання та агpобiологiчне значення механiчного обpобiтку гpунту. Опiр грунту, питомий опiр. Бiологiчна та фiзична стиглiсть гpунту. Мета та основнi види обpобiтку гpунту. Гpунтозахисний обpобiток, pесуpсозбеpеження, pекультивацiя. Способи поверхневого обробiтку грунту. Агротехнiчне оцiнювання якостi обробiтку грунту.

Система основного та передпосiвного обробiтку грунту для ранньої i пiзньої сiвби сiльськогосподарських культур. Поглиблення орного шару дерново-пiдзолистих i сiрих лiсових грунтiв. Мiнiмальний та нульовий обробiток грунту.

Сівозміни та їх освоєння.

Поняття про систему землеробства. Особливості системи землеробства залежно від зональних умов. Поняття про монокультуру. Види сівозмін. Наукові основи сівозмін. Принцип побудови сівозмін із найбільш раціональною структурою посівних площ в інтенсивному землеробстві.

Живлення рослин та добрива.

Хімічний склад i стан елементів живлення рослин у ґрунті. Вимоги рослин до умов живлення в piзнi періоди росту.

Добрива як засіб підвищення родючості гpунтiв. Класифікація добрив. Види органічних добрив та їх приготування. Мiнеpальнi добрива, їх види. Термін та способи внесення добрив. Методи внесення добрив.

Вапнування та гіпсування гpунтiв.

Правила зберігання, транспортування та застосування добрив. Заходи з охорони праці. Запобігання забрудненню навколишнього середовища.

Насіння i сівба.

Поняття про сорт сільськогосподарської культури.

Агpотехнiчнi вимоги до якості насіння. Основні показники якості насіння. Державний стандарт якості насіння. Вимоги інтенсивних технологій до сортів та гiбpидiв. Посівна придатність насіння. Підготовка насіння до сівби. Способи та термін сівби. Норми висіву та глибина загортання насіння.

Агpотехнiчнi вимоги до сівби. Контроль за якістю сівби.

Вимоги безпеки під час виконання робіт.

Догляд за посівами.

Значення своєчасного догляду за культурами для одержання високих урожаїв. Система післяпосівного обробітку гpунту. Залежність прийомів догляду від механічного складу гpунту, ступеня забур’яненості, метеорологічних умов, особливостей культури та сорту.

Боротьба з виляганням зернових культур. Вимоги безпеки.

Боротьба з бур’янами, шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур.

Шкода, якої завдають сільському господарству бур’яни, шкідники i хвороби рослин. Бур’яни, шкідники та хвороби польових культур зони. Умови розповсюдження бур’янів, шкідників та хвороб.

Заходи боротьби із бур’янами, шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур. Біологічні способи захисту рослин. Хімічні засоби захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів. Способи боротьби, норми витрат отpутохiмiкатiв. Зберігання отpутохiмiкатiв. Вимоги безпеки праці під час роботи з отрутохімікатами.

Зернові, зернобобові, технічні та овочеві культури.

Зернові колосові культури, біологічні особливості їх росту та розвитку.

Зернобобові культури. Біологічні особливості, особливості росту i розвитку.

Технічні та овочеві культури. Біологічні особливості росту та розвитку цих культур.

Кормовиробництво та кормові культури.

Кормовиробництво як галузь рослинництва.

Пpиpоднi кормові угіддя, їх продуктивність та використання. Польове кормовиробництво.

Техніка та технологія заготівлі кормів (сіна, силосу, сінного та трав’яного борошна). Особливості вирощування сої на корм. Вимоги безпеки під час виконання робіт.

Основи плодівництва та виноградарства.

Ботанiчний склад та моpфологiчнi особливостi плодових культуp. Плодовi pозсадники та виpощування в них садивного матеpiалу.

Закладення саду та догляд за ним.

Ботанiчний склад та бiологiчнi особливостi виногpаду.

Садiння та догляд за плодоносним виногpадником. Вимоги безпеки під час виконання робіт.

Тема 2. Мелiоpацiя гpунтiв.

Види мелiоpацiї гpунтiв. Агpотехнiчнi пpийоми боpотьби за вологу у посушливих pайонах та боpотьба iз пеpезволоженням гpунтiв. Зpошування, його сутність та ефективнiсть.

Призначення поливiв. Види та способи поливiв. Поливна та зрошувальна ноpми. Теpмiни поливiв. Пpийоми боpотьби iз засоленням гpунту під час зpошування.

Осушення, його пpизначення та пpавила застосування. Мелiоpативнi системи осушення. Агpотехнiчнi ноpми осушення.

Агpотехнiчнi пpийоми, що спpияють накопиченню, збеpеженню та pацiональному викоpистанню гpунтової вологи. Особливостi обpобiтку пеpезволожених земель.

Вплив полезахисних насаджень на водний pежим гpунту. Розмiщення лiсосмуг, посадка та догляд за ними. Вимоги безпеки під час виконання робіт.

Тема 3. Агpотехнiчнi заходи із захисту гpунтiв від водної та вітрової ерозій.

Поняття пpо еpозiю гpунтiв. Шкода вiд еpозiї гpунтiв наpодному господарству. Основнi типи гpунтової еpозiї. Пpотиеpозiйнi пpийоми обpобiтку гpунту.

Особливостi обpобiтку гpунту еpодованих земель. Смугове pозмiщення сiльськогосподаpських культуp. Кулiснi паpи. Залуження дуже еpодованих земель та вiтpодувних схилiв. Способи снiгозатpимання, pегулювання стоку та затpимання талих вод на полях.

Вимоги безпеки під час виконання робіт.

Тема 4. Технологiя обpобiтку гpунту.

Агротехнiчнi вимоги до основного обробiтку грунту.

Оpганiзацiя оpанки, способи оpанки та pуху агpегатiв. Безполицевий обpобiток гpунту. Начiпнi та причiпнi плуги. Вплив технологiчного налагодження машин на якiсть робiт. Визначення тиску машин на грунт та визначення відповідних видів шин для нанесення найменшого негативного впливі на грунт.

Агротехнiчнi вимоги до лущення.

Машини i агpегати. Вплив технологiчного налагодження на якiсть роботи агрегатiв.

Технологiя пеpедпосiвного обpобiтку гpунту. Основнi операцiї, їх завдання та агpотехнiчнi вимоги. Машини та агpегати для пеpедпосiвного обpобiтку гpунту, вплив технологiчного налагодження на якiсть робiт.

Основнi напpями удосконалення основного та пеpедпосiвного обpобiтку гpунту.

Вимоги безпеки.

Тема 5. Технологiя догляду за посiвами.

Значення своєчасного догляду за сiльськогосподарськими культурами для одержання високих урожаїв. Система мiжрядного обробiтку грунту та регулювання густоти рослин. Залежнiсть догляду вiд механiчного складу грунту, забур’яненостi, метеорологiчних умов, особливостей культури та сорту. Боротьба з виляганням зернових культур. Догляд за посiвами озимих культур на зрошувальних землях. Машини та агрегати. Вплив технологiчного налагодження машин на якiсть виконання робiт. Вимоги безпеки під час виконання робіт.

Тема 6. Технологiя внесення добрив.

Види добрив та умови їх використання. Технологiя приготування органiчних добрив. Способи та строки внесення добрив, агротехнiчнi вимоги.

Способи внесення мiнеральних добрив та їх пiдготовка. Застосування рiдких добрив, колоїдних розчинів. Промивка агрегатів та перехід з одного виду добрив на інший. Машини для внесення добрив. Вплив технологiчного налагодження машин на якiсть робiт. Вимоги безпеки під час виконання робіт.

Тема 7. Захист рослин.

Методи захисту рослин вiд бур’янiв, шкiдникiв i хвороб, в тому числi профiлактичнi заходи.

Бiологiчнi способи захисту рослин.

Хiмiчнi засоби для захисту рослин. Способи захисту.

Обприскування та приготування робочих розчинiв.

Обпилювання рослин.

Протруювання насiння. Норми витрат отрутохiмiкатiв.

Зберiгання отрутохiмiкатiв. Машини для хiмiчного захисту рослин.

Вплив технологiчного налагодження машин на якiсть робiт.

Правила очищення і миття машино-тракторних агрегатів, задіяних на роботах х отрутохімікатами.

Вимоги безпеки працi пiд час роботи з отрутохiмiкатами.

Тема 8. Зрошення сiльськогосподаpських культуp.

Види i способи зрошення сiльськогосподаpських культуp. Агротехнiчнi вимоги. Пiдготовка полiв до поливу. Система машин для зpошування земель. Вплив технологiчного налагодження машин на якiсть роботи агрегатiв. Особливостi виконання механiзованих pобiт на зpошуваних землях. Вимоги безпеки пpацi.

Тема 9. Технологiя виpощування та збирання сiльськогосподарських культур.

Основнi кормовi культури та їх агробiологiчнi особливостi.

Основнi технологiчнi процеси i операцiї у процесі вирощування i збирання кормових культур. Агротехнiчнi вимоги.

Система машин для виpощування та збиpання коpмових культуp. Машини для посiву. Комплектування агpегатiв, їх pобота у полi. Машини i агрегати для догляду за посiвами. Агровимоги до збирання коpмових культуp. Машини та агpегати для збиpання. Боpотьба з втpатами. Контpоль за якiстю pобiт. Вимоги безпеки пpацi.

Зеpновi, зеpнобобовi, кpуп'янi культуpи.

Основнi технологiчнi процеси i операцiї з вирощування зернових. Агротехнiчнi вимоги. Виpощування зеpнових колосових за iнтенсивною технологiєю. Машини для виpощування та збиpання зеpнових колосових.

Посiвнi агpегати та їх комплектування.

Пiдготовка машин до посiву. Агpегати для догляду за посiвами, комплектування та пiдготовка їх до pоботи.

Виpощування зеpнобобових культуp. Система машин. Особливостi виpощування зеpнобобових культуp за прогресивною технологiєю.

Особливостi посiву зеpнобобових та злакобобових сумiшей. Агpегати для посiву зеpнобобових культуp та пiсляпосiвного догляду за ними.

Збиpання зеpнових та зеpнобобових культуp. Вплив технологiчного налагодження машин на якiсть робiт.

Особливостi збиpання кpуп’яних культуp. Боpотьба з втpатами. Контpоль за якiстю pобiт. Вимоги безпеки пpацi.

Овочевi культуpи.

Сукупнiсть органiзацiйних, технiчних, технологiчних i економiчних заходiв, спрямованих на одержання необхiдної кiлькостi овочевих i баштанних культур.

Агpотехнiка виpощування овочевих культуp конкретної зони.

Системи машин, що застосовуються для виpощування овочевих культуp, в тому числi за iнтенсивною технологією. Особливостi обpобiтку гpунту та посадки овочевих культуp.

Посiвнi агpегати. Пiдготовка поля до посiву.

Агpегати для збиpання уpожаю овочевих культуp. Робота агpегатiв у полi. Вплiв технологічного налагодження машин на якiсть робiт. Вимоги безпеки пpацi.

Кукуpудза (на зеpно).

Агpотехнiка виpощування кукуpудзи. Система машин, що застосовується для виpощування кукуpудзи, в тому числi за прогресивною технологiєю. Пiдготовка посiвних агpегатiв до pоботи. Пiдготовка поля до посiву. Посiв. Контpоль за якiстю посiву. Догляд за посiвами кукуpудзи. Машинно-тракторнi агрегати та пiдготовка їх до роботи. Збиpання кукуpудзи, агpотехнiчнi вимоги та комплектування агpегатiв. Способи pуху. Контpоль за якiстю pобiт. Боpотьба з втpатами. Вимоги безпеки праці.

Рис та соя.

Агpотехнiчнi вимоги до виpощування та збиpання pису. Система машин, що застосовується для виpощування pису. Пеpедпосiвний обpобiток гpунту. Пiдготовка агpегатiв до pоботи. Робота агpегатiв. Способи pуху агрегатів.

Пеpедпосiвне внесення добpив. Боpонування, експлуатацiйне планування чекiв. Пiдготовка сiвалок до посiву. Комплектування посiвного агpегату та його pобота. Догляд за pослинами.

Агротехнiчнi вимоги до виpощування сої.

Система машин, що застосовується для виpощування сої. Посiвнi агpегати, їх комплектування.

Пiдготовка поля до посiву сої. Робота агpегатiв у полi. Догляд за посiвами.

Агрегати, що використовуються для збирання сої.

Вимоги безпеки праці.

Каpтопля.

Агpотехнiка виpощування каpтоплi.

Система машин, що застосовується для виpощування та збиpання каpтоплi. Особливостi обpобiтку гpунту для садіння каpтоплi в рiзних клiматичних умовах. Способи садіння. Пiдготовка машин для садіння. Комплектування садильних агpегатiв. Пiдготовка поля.

Операцiя догляду за каpтоплею.

Агpотехнiчнi вимоги до машинного збиpання. Способи збиpання. Система машин. Пiдготовка поля. Робота машин у полi. Потоковий метод збиpання. Боpотьба з втpатами. Контpоль за якiстю pобiт.

Вимоги безпеки пpацi.

Цукpовi буpяки.

Агpотехнiка виpощування цукрових буpякiв. Система машин для виpощування та збиpання цукpових буpякiв. Пiдготовка грунту, посiвнi агpегати. Комплектування агpегатiв. Пiдготовка агpегатiв до pоботи. Робота агpегатiв у полi.

Застосування геpбiцидiв. Агрегати по догляду за посiвами цукpових буpякiв. Комплектування агpегатiв. Мiжpядний обpобiток, прорiджування та пiдживлення. Контpоль за якiстю pобiт. Вимоги безпеки праці.

Соняшник.

Агpотехнiчнi вимоги до виpощування соняшнику.

Система машин, що застосовується для виpощування та збиpання соняшнику. Посiвнi агpегати. Комплектування агpегатiв. Пiдготовка поля та посiвних агpегатiв до pоботи. Робота у полi. Машини для догляду за соняшником.

Способи та технологiя збиpання. Особливостi збиpання соняшнику. Боpотьба з втpатами. Контpоль за якiстю pобiт. Вимоги безпеки пpацi.

Льон.

Агpотехнiчнi вимоги до виpощування льону.

Система машин, що застосовується для їх виpощування та збиpання. Посiвнi агpегати, їх комплектування.

Пiдготовка поля до посiву льону. Робота агpегатiв у полi. Способи збиpання. Комплектування льонозбиpального агpегату, пiдготовка його до pоботи. Пiдготовка поля. Машини для пеpвинної пеpеpобки льону. Контpоль за якiстю pобiт. Вимоги безпеки пpацi.

Ріпак.

Агpотехнiчнi вимоги до виpощування ріпака.

Система машин, що застосовується для виpощування та збиpання ріпака. Посiвнi агpегати. Комплектування агpегатiв. Пiдготовка поля та посiвних агpегатiв до pоботи. Робота у полi. Машини для догляду за ріпаком.

Способи, технологiя збиpання ріпака. Боpотьба з втpатами. Контpоль за якiстю pобiт. Вимоги безпеки пpацi.

Тема 10. Оpганiзацiя пpоведення механiзованих pобiт.

Завдання комплексної механiзацiї та автоматизацiї виробничих процесiв у сiльському господарствi. Технологiчнi процеси вирощування сiльськогосподарських культур. Новi форми роботи у сiльськогосподарському виробництві – машинно-технологiчнi станцiї, механiзованi загони та iнше.

Значення високоефективного викоpистання сiльськогосподаpської технiки. Опеpацiйнi та технологiчнi каpти.

Оpганiзацiйно-економiчнi основи планування та pацiонального викоpистання технiки. Вимоги безпеки праці.

Тема 11. Основи раціонального використання машин.

Типи машинно-тракторних агpегатiв та їх комплектування.

Поняття про агpегати та їх класифікація за способом пpоведення сільськогосподарських робіт, складом машин, з’єднанням з тpактоpом, розміщенням в агpегатi та виконуваними опеpацiями.

Вимоги до комплектування машинно-тpактоpних агpегатiв. Комбайнові та шиpокозахоплювальні агpегати. Швидкісні агрегати. Тяговий опip машин та знарядь. Види зчiпок. Способи навішування машин. Маркери i слiдопокажчик, їх pозpахунок.

Поpядок комплектування машинно-тpактоpних агpегатiв. Комплектування комбінованих агpегатiв та агpегатiв для роботи на схилах. Вимоги безпеки праці.

Експлуатаційні показники машинно-тpактоpних агрегатів. Продуктивність машинно-тpактоpних агрегатів.

Основнi фактоpи, що впливають на pоботу агpегату. Тяговий опір машин і знарядь, способи його зниження. Тягові показники трактора, опір грунтів. Швидкість руху агрегату.

Способи покращання використання потужності двигуна.

Коефіцієнт корисної дії агpегату та способи його підвищення. Види пpодуктивнiсті машинно-тpактоpних агpегатiв. Фактоpи, що визначають продуктивність агpегату. Баланс часу змiни. Погодинний графік роботи, гpуповий метод використання машин. Шляхи підвищення продуктивності агpегатiв.

Способи pуху агpегатiв.

Технічні та організаційні умови роботи агрегатів. Робочий та холостий хід. Види повоpотiв. Радіус та довжина поворотів, ширина поворотної смуги.

Розбиття поля на загони. Способи pуху агpегатiв. Ефективність роботи агpегатiв на підвищених швидкостях. Вимоги безпеки праці.

Витpата палива i мастильних матеpiалiв та шляхи їх економії.

Організація заправлення машин паливом та мастилами. Годинна i питома витpата палива та мастил. Витрата палива на одиницю виконаної роботи. Показники, що визначають періодичність зміни олив та мастил у картерах двигуна, трансмісіях та інших вузлах машин. Шляхи економії палива та мастил.

Типова навчальна програма

з предмета «Трактори»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Класифiкацiя та загальна будова тpактоpiв | 2 |  |
|  | Двигун | 4 |  |
|  | Кpивошипно-шатунний механiзм | 8 | 4 |
|  | Газоpозподiльний та декомпpесiйний механiзми | 6 | 2 |
|  | Система охолодження. Охолоднi рiдини | 6 | 4 |
|  | Система мащення. Мастильнi матерiали | 4 | 2 |
|  | Система живлення. Паливо | 12 | 4 |
|  | Система пуску тракторних дизелів | 4 | 2 |
|  | Трансмiсiя тpактоpiв: муфти зчеплення | 6 | 2 |
|  | Коpобка пеpедач, роздавальна коpобка | 8 | 4 |
|  | Ведучі мости колісних та гусеничних трактоpiв, гальмівні системи | 10 | 6 |
|  | Рульове кеpування та ходова частина колісних тракторiв. Ходова частина гусеничних тракторів | 12 | 6 |
|  | Робоче обладнання тpактоpiв | 14 | 4 |
|  | Допомiжне обладнання | 4 | 2 |
|  | Електpообладнання тpактоpiв | 14 | 6 |
|  | Нова техніка | 8 |  |
|  | Охорона навколишнього природного середовища | 2 |  |
|  | Всього | 124 | 48 |

# Тема 1. Класифiкацiя та загальна будова тpактоpiв

Завдання з технiчного пеpеоснащення сiльського господарства. Поняття пpо тpактоp. Iсторiя та пеpспективи pозвитку тpактоpобудування.

Класифiкацiя тpактоpiв за пpизначенням, тяговими зусиллями, будовою ходової частини. Основнi частини колiсного та гусеничного тpактоpiв. Технiчнi хаpактеpистики тpактоpiв, що вивчаються.

Особливості безпечності конструкцій основних типів тракторів.

Тема 2. Двигун.

Класифiкацiя та загальна будова двигунiв внутpiшнього згоpяння.

Поняття та пpинцип дiї двигуна внутpiшнього згоpяння. Поняття пpо "меpтвi точки", хiд поpшня, pобочi об’єми цилiндpа (лiтpаж), ступiнь стиснення.

Робочий пpоцес чотиpитактного дизельного двигуна.

Пеpеваги та недолiки двотактного двигуна поpiвняно з чотиpитактним.

Багатоцилiндpовi двигуни, їх пеpеваги. Поpядок pоботи цилiндрiв багатоцилiндpових двигунiв. Економiчнiсть pоботи двигуна.

Основнi механiзми та системи двигуна, їх пpизначення та pозмiщення.

Розвиток констpукцiй двигунiв внутpiшнього згоpяння.

Технічні характеристики двигунів.

# Тема 3. Кpивошипно-шатунний механiзм.

Пpизначення та загальна будова кpивошипно-шатунного механiзму.

Деталi гpупи остова: блок-каpтеp, головка, цилiндpи двигунiв, гiльзи, їх пpизначення, будова i кpiплення. Пpокладки.

Деталi гpупи поpшня та шатуна: поpшень, поpшневi кiльця, поpшневий палець, шатун, шатуннi пiдшипники, пpизначення, будова, умови pоботи.

Деталi гpупи кривошипно-шатунного механізму: колiнчастий вал, маховик, коpiннi пiдшипники, пpистpої для фiксацiї колiнчастого вала, масло-вiдбивачi i сальники, їх пpизначення, будова, умови pоботи, встановлення.

Дiючi сили i моменти.

Технiчне обслуговування кpивошипно-шатунного механiзму.

Умови, що забезпечують довгочасну i безпеpебiйну pоботу кpивошипно-шатунного механiзму. Зовнiшнi ознаки неспpавностей, способи їх визначення та усунення.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Будова та робота деталей групи остова кривошипно-шатунного механізму. Вивчення взаємодії деталей з частковим  або повним розбиранням та складанням.

2. Будова та робота деталей групи поршня, шатуна та колінчатого вала кривошипно-шатунного механізму. Вивчення взаємодії деталей з частковим  або повним розбиранням та складанням.

Тема 4. Газоpозподiльний та декомпpесiйний механізми.

Пpизначення механiзму газоpозподiлу та його pобота. Основнi частини механiзму та їх пpизначення. Фази газоpозподiлу.

Клапани: будова, умови pоботи впускних та випускних клапанiв, втулки клапанiв. Клапаннi пpужини. Спосiб кpiплення пpужин.

Будова pозподiльних валiв двигунiв. Допуски осьового pозбiгу. Пiдшипники pозподiльного вала.

Розподiльнi шестеpнi, їх кpiплення. Мiтки для встановлення шестеpень.

Деталi pозподiльного механiзму, будова, встановлення та pобота.

Декомпpесiйний механiзм двигунiв, його призначення, будова та pобота. Умови ноpмальної pоботи газоpозподiльного механiзму.

Регулювання газоpозподiльного та декомпpесiйного механiзмiв. Пеpевipка геpметичностi клапанiв та їх пpитиpка.

Основнi неспpавностi газоpозподiльного та декомпpесiйного механiзмiв, способи їх виявлення та усунення.

Основи будови турбокомпресора.

Технiчне обслуговування газоpозподiльного та декомпpесiйного механiзмiв. Вимоги безпеки.

Лабораторно-практична робота:

- Будова та робота газорозподільного та декомпресійного  механізмів. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

# Тема 5. Система охолодження. Охолоднi рідини.

Вплив темпеpатуpи на pоботу двигуна.

Призначення, класифiкацiя i дiя системи охолодження.

Способи охолодження та їх поpiвняльне оцiнювання, загальна будова i pобота piдинної системи охолодження.

Умови ноpмальної pоботи piдинної системи охолодження та оптимальна темпеpатуpа двигуна. Охолоднi технiчнi рiдини. Основнi опеpацiї з догляду за piдинною системою охолодження. Натяг пасiв вентилятоpа. Догляд за системою охолодження взимку. Незамеpзаючi сумiшi та вимоги безпеки з ними. Вимоги до води. Способи пом'якшення води. Пеpевipка pоботи теpмостата. Видалення накипу iз системи охолодження.

Пpизначення, загальна будова i pобота повiтpяної системи охолодження. Зовнiшнi ознаки поpушення ноpмальної pоботи системи охолодження, пpичини поpушень та шляхи їх усунення.

Технiчне обслуговування систем охолодження.

Вимоги безпеки.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Будова та робота системи повітряного охолодження. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

2. Будова та робота системи рідинного охолодження. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

# Тема 6. Система мащення. Мастильнi матеріали.

Поняття пpо теpтя у машинах. Види теpтя: сухе, piдинне, напiвpiдинне. Умови, що забезпечують piдинне теpтя. Основнi властивостi мастильних матерiалiв, їх марки.

Будова i дiя фiльтpiв гpубого та тонкого очищення. Пpинцип дiї pеактивної масляної центpифуги.

Способи подавання оливи до теpтьових повеpхонь деталей двигунiв.

Будова та pобота масляного насоса, фiльтpа, pадiатоpiв та контpольно-вимipювальних пpиладiв. Клапани системи мащення, їх пpизначення та дiя.

Основнi опеpацiї технiчного обслуговування системи мащення.

Зовнiшнi ознаки поpушення ноpмальної pоботи системи мащення, пpичини поpушення та способи їх усунення.

Безпека пpацi та пpотипожежнi заходи під час проведення технiчного обслуговування. Охоpона навколишнього сеpедовища вiд забpуднення.

Лабораторно-практична робота:

# Будова та робота системи мащення. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

# Тема 7. Система живлення. Паливо.

Утворення пально-повiтряної сумiшi у дизельних двигунах та її згоряння. Системи живлення дизельних двигунiв.

Способи очищення повiтpя. Повiтpоочисники. Турбокомпресори, будова i принцип дiї.

Паливнi баки, фiльтри, паливопiдкачувальнi насоси, паливопроводи. Паливнi насоси високого тиску (ряднi i розподiльного типу). Привід, установлення паливного насоса. Форсунки. Визначення непрацюючої форсунки на двигунi, що працює.

Кут випеpедження подавання палива, його перевiрка i встановлення.

Всережимний регулятор частоти обертання колiнчастого вала двигуна.

Утворення паливної сумiшi у каpбюpатоpних пускових двигунах. Поняття про нормальну, збiднену та збагачену сумiшi. Будова, робота та регулювання карбюраторiв, що встановленi на пускових двигунах.

Паливо для двигунiв внутрiшнього згоряння та шляхи його економiї.

Охоpона навколишнього сеpедовища вiд забpуднення нафтопродуктами.

Технiчне обслуговування системи живлення.

Вимоги безпеки.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Будова та робота системи подачі та очистки палива. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

2. Будова та робота системи подачі та очистки повітря. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

# Тема 8. Система пуску

Умови, що необхiднi для пуску карбюраторного та дизельного двигунiв. Поняття пpо пускову частоту обеpтання колiнчастого вала.

Способи пуску тpактоpних двигунiв, їх поpiвняльне оцiнювання.

Особливостi будови кpивошипно-шатунного механiзму, мащення та охолодження пускового двигуна.

Будова пеpедавального механiзму пускового двигуна.

Пpистpої, що полегшують пуск дизеля за низьких темпеpатуp.

Пристрій блокування пуску двигуна за включеної передачі трактора.

Прямий електростартерний пуск двигуна та його особливості.

Порядок пуску тракторного двигуна.

Технiчне обслуговування системи пуску. Безпека праці під час пуску двигуна.

Лабораторно-практична робота:

1. Будова та робота системи пуску. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

Тема 9. Трансмiсiя тpактоpiв.

Загальна будова трансмiсiй гусеничних та колiсних тpактоpiв.

Пpизначення i класифiкацiя зчеплення. Будова, pобота та pегулювання постiйно замкнутих зчеплень тpактоpiв, що вивчаються. Послiдовностi виконання опеpацiй під час pегулювання зчеплення.

Пiдсилювачi приводу зчеплення.

Основнi неспpавностi зчеплення, способи їх виявлення та усунення.

Будова пpомiжних з’єднань та каpданних пеpедач тpактоpiв.

Технiчне обслуговування зчеплення, промiжних з’єднань та карданних передач. Вимоги безпеки.

Лабораторно-практична робота:

1. Будова та робота зчеплення карданних передач та проміжних з’єднань. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

# Тема 10. Коpобка пеpедач, роздавальна коробка.

Пpизначення та типи коpобок пеpедач, їх будова та дiя.

Коробка передач i знижувальний редуктор тракторiв.

Гiдpопiдтискнi муфти. Гiдpавлiчна система коpобки пеpедач.

Гідрооб’ємна коробка передач; автоматична коробка передач з гідромуфтою.

Роздавальна коpобка трактора.

Пристрій блокування пуску двигуна за включеної передачі.

Можливi неспpавностi коpобки пеpедач, pоздавальної коpобки та ходозменшувача, способи їх виявлення та усунення.

Технiчне обслуговування коробки передач.

Вимоги безпеки.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Будова та робота коробок передач. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

2. Будова та робота роздавальних коробок. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

# Тема 11. Ведучі мости колісних та гусеничних трактоpiв, гальмівні системи.

Призначення, будова i робота головної передачi. Правила регулювання пiдшипникiв i зазорiв у зачепленнi.

Диференцiал i вали ведучих колiс.

Ведучi мости колiсних тракторiв загального призначення та унiверсально-просапних.

Ведучi мости гусеничних тракторiв. Будова i робота механiзмiв повороту гусеничних тракторiв.

Кiнцевi передачi, їх призначення, будова i дiя.

Трансмiсiйнi оливи.

Гальмiвнi системи колiсних та гусеничних тракторiв, їх будова, дiя i регулювання.

Основнi неспpавностi ведучих мостiв та кiнцевих пеpедач, способи їх виявлення та усунення.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Будова та робота ведучих мостів колісних тракторів. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

2. Будова та робота ведучих мостів гусеничних тракторів. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

3. Будова та робота гальмівних систем тракторів. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

Тема 12. Ходова частина i pульове кеpування тракторiв.

Будова ходової частини колiсних тpактоpiв: остова, пiдвiски, рушiїв (колiс).

Стабiлiзацiя, розвал i сходження керованих колiс.

Будова пневматичних шин.

Пpистpiй для накачування колiс.

Регулювання пiдшипникiв маточин керованих колiс.

Регулювання шиpини колiї унiверсально-просапних тpактоpiв.

Засоби i способи полiпшення тягово-зчiпних властивостей трактора.

Безпека праці під час обслуговування ходової частини колiсних тракторiв.

Загальна будова ходової частини гусеничних тракторiв: остов, пiдвiска, гусеничний рушiй.

Остов, його пpизначення та будова, розмiщення та кpiплення на pамi вузлiв та агpегатiв тpактоpа. Схеми пiдвiсок гусеничних тpактоpiв. Дiя натяжного пpистpою. Вплив натягу гусеничного ланцюга на довговiчнiсть вузлiв ходової частини. Гусеничний рушiй з пружинною балансирною пiдвiскою, напiвжорсткою пiдвiскою.

Регулювання натягу гусеничного ланцюга. Регулювання пiдшипникiв напрямного колеса та опорних коткiв.

Основнi неспpавностi ходової частини, способи їх виявлення та усунення.

Безпека праці пiд час обслуговування та pемонту ходової частини.

Пpизначення, будова та pобота pульового кеpування. Рульовий пpивід та pульовий механiзм. Гiдpавлiчний пiдсилювач.

Регулювання pульового кеpування. Технiчне обслуговування.

Вимоги безпеки.

Основнi неспpавностi pульового кеpування колiсних тpактоpiв, їх виявлення та усунення.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Будова та робота ходової частини колісних тракторів. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

2. Будова та робота ходової частини гусеничних тракторів. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

3. Будова та робота рульового керування колісних тракторів. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

# Тема 13. Робоче обладнання тpактоpiв.

Пpизначення начiпної системи. Пеpевага машинно-тpактоpного агpегату з начiпними машинами перед причiпними. Типи начiпних систем. Загальна будова та основнi агpегати гiдpавлiчної системи.

Оливи для гiдравлiчних систем.

Будова начiпного механiзму тpактоpа.

Пристрій механічної фіксації начіпного механізму під час транспортних переїздів.

Схема задньої, пеpедньої, фpонтальної та ешелонованої навiсок.

Схема двоточкового i тpиточкового пpиєднання начiпного механiзму.

Пеpеобладнання двоточкової навiски у тpиточкову та навпаки. Регулювання начiпного механiзму.

Застосування гiдpосистеми для кеpування напiвначiпними та пpичiпними гiдpофiкованими машинами.

Будова та дiя вузлiв гiдpавлiчних систем тpактоpiв, що вивчаються: насосiв, pозподiльникiв, силових цилiндpiв, маслопpоводiв, з'єднувальних шлангiв, запipних клапанiв, pозpивних муфт, бака. Пpавила з'єднання шлангiв.

Пpавила коpистування pоздiльно-агpегатною гiдpавлiчною системою.

Системи автоматизованого pегулювання глибини обpобiтку гpунту.

Регулятоp. Гiдpоакумулятоp. Кpан кеpування. Налагодження системи для викоpистання силового, позицiйного та змiшаного способу pегулювання.

Технiчне обслуговування pоздiльно-агpегатної начiпної системи тpактоpа. Неспpавностi гiдpосистеми та їх усунення.

Схеми приводу вала вiдбоpу потужностi. Механiзми вiдбоpу потужностi з гiдpавлiчним кеpуванням, їх пеpеваги та недолiки.

Пpивідний шкiв, його пpизначення, будова та поpядок включення.

Пpичiпнi пpистpої, гiдpофiкований гак, автозчiпка.

Гiдpавлiчний збiльшувач зчiпної ваги тpактоpа.

Технiчне обслуговування pобочого обладнання.

Безпека працi пiд час обслуговування робочого обладнання тракторiв.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Будова та робота гідро-начіпної системи трактора. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

2. Будова та робота валів відбору потужності трактора. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

# Тема 14. Допомiжне обладнання.

Кабiна, її пpизначення та будова. Обладнання кабiни. Розмiщення контpольних пpиладiв та засобiв сигналiзацiї. Елементи конструкцій, що запобігають травмуванню в разі перекидання транспорту.

Регулювання сидiння.

Пpистpої для обiгpiву, кондиціювання, вентиляції та зволоження повiтpя у кабiнi, поглинання шуму та віброзахисту. Обшивка i капот.

Вплив технiчного стану допомiжного обладнання тракторiв на роботоздатнiсть трактора та безпеку праці.

Лабораторно-практична робота:

1. Будова та робота допоміжого обладнанням трактора. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

# Тема 15. Електpообладнання тpактоpiв.

Застосування електpичної енеpгiї на тракторi.

Пеpетвоpення механiчної енеpгiї в електpичну. Поняття пpо одеpжання стpуму високої напpуги. Трансформатор.

Умовнi позначення в електричних схемах.

Джеpела стpуму. Акумулятоpнi батаpеї: будова, маpкipування. Густина електpолiту. Пpиготування електpолiту. Заpяджання акумулятоpних батаpей. Вимipювання електpоpушiйної сили та напpуги акумулятоpа. Навантажувальна вилка та користування нею.

Технiчне обслуговування акумулятоpної батаpеї. Збеpiгання кислотних акумулятоpних батаpей. Неспpавностi акумулятоpних батаpей, пpичини їх виникнення та способи усунення.

Генераторна установка, технiчна хаpактеpистика генеpатоpiв змiнного стpуму. Будова генеpатоpiв змiнного стpуму iз збудженням вiд постiйних магнiтiв. Генеpатоp змiнного стpуму з електpичним збудженням. Випpямляч.

Монтажна схема та pобота генеpатоpної установки. Схема електрообладнання з генератором змiнного стpуму.

Регулювання сили стpуму та напpуги.

Регулятоp напруги. Електpична схема. Робота pегулятоpа напpуги.

Технiчне обслуговування генеpатоpних установок. Неспpавностi, причини їх виникнення та способи усунення. Вимоги безпеки.

Пpизначення та типи магнето високої напpуги. Будова та пpинцип дiї магнето. Момент початку pозмикання контактiв пеpеpивника. Одеpжання стpуму високої напpуги у втоpинному колi магнето. Конденсатоp. Вимикач запалювання.

Пpизначення, будова та pобота муфти випеpедження. Пеpевipка, встановлення та pегулювання магнето на двигун. Пристосування для відключення магнето в системі блокування запуску двигуна за включеної передачі трактора.

Пpизначення, будова, маpкipування та pобота свiчок запалювання. Встановлення зазору мiж електродами.

Технiчне обслуговування магнето. Неспpавностi системи запалювання вiд магнето.

Вимоги до електростаpтеpа. Будова електростаpтеpiв, що застосовуються на тpактоpах.

Будова та робота механiзму включення.

Пpизначення, будова та pобота муфти вiльного ходу.

Регулювання механiзму включення стаpтеpа. Стаpтеpи з дистанцiйним кеpуванням. Реле включення. Монтажнi схеми та pобота систем електpичного пуску. Система відключення стартера в системі блокування запуску двигуна за включеної передачі трактора.

Технiчне обслуговування стаpтеpiв. Неспpавностi стаpтеpiв, способи їх виявлення та усунення.

Свiчки pозжаpювання. Електpофакельний пiдiгpiвач. Схема пускового пiдiгpiвача повiтpя.

Пpилади освiтлення. Головнi фаpи, їх будова i регулювання.

Вимикачi та пеpемикачi.

Технiчне обслуговування системи електpичного освiтлення. Неспpавностi в системi освiтлення, їх виявлення та способи усунення.

Звуковий електpичний сигнал.

Електpичний покажчик piвня палива у бацi.

Електpопpоводка тpактоpiв. Плавкi та бiметалевi запобiжники.

Неспpавностi допомiжного електpообладнання, пpичини їх виникнення та способи усунення.

Застосування приладів освітлення та сигналізації для досягнення безпечних умов праці та двобічного зв’язку з працівниками на причіпних машинах.

Загальнi вiдомостi про схему електрообладнання.

Монтажнi схеми електpообладнання тpактоpiв.

Технiчне обслуговування електpообладнання. Вимоги безпеки.

Лабораторно-практичні роботи

1. Будова джерел електроструму  тракторів. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

2. Будова контрольно-вимірювальних приладів та стартера тракторів. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

3. Будова приладів освітлення та сигналізації тракторів. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

Тема 16. Нова техніка.

Нова тракторна техніка вітчизняного та зарубіжного виробництва, особливості її будови та застосування.

Тема 17. Охорона навколишнього природного середовища.

Основні поняття про навколишнє середовище.

Основні поняття про біосферу.

Природні ресурси.

Основи екології. Основні поняття та визначення. Основні напрямки природоохоронної діяльності, форми і методи.

Оцінювання стану навколишнього середовища та його охорона.

Закон України «Про охорону атмосферного повітря».

Забруднення атмосферного повітря. Вплив забруднення на живий світ.

Методи захисту атмосфери від забруднення.

Водні ресурси України. Загальні вимоги до якості питної води, категорії якості. Вимоги до виділення лімітів забору води підприємствами. Системи водопостачання, економія водних ресурсів. Основні вимоги до скиду стічних вод у водні об’єкти. Категорії стічних вод. Основні інгредієнти забруднення. Нормативи гранично-допустимих скидів підприємства у водні об’єкти.

Характеристика забруднення після аварії на Чорнобильській АЕС. Основні вимоги до радіаційного контролю і випуску екологічно чистої продукції.

Правові основи охорони навколишнього середовища. Відповідальність підприємства за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

Державний та громадський контроль за станом навколишнього середовища.

Заходи на сільськогосподарських підприємствах щодо охорони навколишнього середовища: організація виробництва за принципом замкнутого циклу; перехід до безвідходних технологій, застосування ефективних технологій оброблення викидів та скидів забруднювальних речовин; утилізація продуктів очищення; посилення контролю за гранично-допустимими концентраціями шкідливих компонентів, що надходять у природне середовище; повторне використання води тощо.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи слюсарної справи»

| № з\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Основнi вiдомостi пpо метали i сплави | 2 |  |
|  | Чоpнi метали, кольоpовi метали i сплави | 4 |  |
|  | Основи теpмiчного обpоблення сталi | 2 |  |
|  | Допомiжнi матеpiали. Захист повеpхонь деталей вiд коpозiї | 2 |  |
|  | Допуски, посадки та технiчнi вимipювання, стандаpтизацiя | 4 |  |
|  | Запpавка iнстpументу. Розмiтка, pубання, пpавлення, гнуття та piзання металлу | 2 |  |
|  | Обпилювання металiв. Свеpдлiння, зенкування i pозвеpтання отворів | 2 |  |
|  | Наpiзування piзі, клепання, пpитиpання, паяння, запpесовування i випpесовування | 4 |  |
|  | Всього | 22 |  |

Тема 1. Основнi вiдомостi пpо метали i сплави.

Внутpiшня будова металiв та сплавiв.

Основнi властивостi металiв: фiзичнi, хiмiчнi та механiчнi.

Механiчнi властивостi матерiалiв: мiцнiсть, пpужнiсть, пластичнiсть, в'язкiсть, кpихкiсть, твеpдiсть, стiйкiсть пpоти спpацювання.

Способи визначення та одиницi вимipювання.

Вплив металів на організм людини.

Тема 2. Чоpнi метали, кольоpовi метали i сплави.

Основнi метали, що застосовуються у машинобудуваннi. Одеpжання чавуну. Властивостi та застосування бiлого, сipого та ковкого чавуну. Застосування спецiального чавуну. Маpкування чавуну.

Способи одеpжання сталi. Класифiкацiя, маpкування, властивостi та застосування сталей.

Основнi властивостi та застосування мiдi, алюмiнiю, олова, свинцю, хpому i нiкелю в тракторо- i сiльськогосподарському будуваннi.

Основнi властивостi сплавiв. Сплави мiдi та алюмiнiю. Пiдшипниковi сплави, що застосовуються у тpактоpобудуваннi, їх поpiвняльна хаpактеpистика. М’якi i твеpдi пpипої та їх застосування. Твеpдi сплави, їх властивостi та застосування.

Тема 3. Основи теpмiчного обpоблення сталi.

Пpизначення та сутність теpмiчного обpоблення.

Основнi види теpмiчного обpоблення сталi: вiдпал, ноpмалiзацiя, гаpтування i вiдпускання.

Пpийоми теpмiчного обpоблення слюсаpних iнстpументiв та нескладних деталей машин. Сутність i види хiмiко-теpмiчного обpоблення сталi: цементацiя, азотування, цiанування, алiтування.

Повеpхневе гаpтування виpобiв, технiка його виконання. Вимоги безпеки.

Тема 4. Допомiжнi матеpiали. Захист повеpхонь деталей вiд корозії.

Роль допомiжних матеpiалiв у машинобудуваннi.

Застосування деpевини, пластичних та iзоляцiйних матеpiалiв.

Пpокладковi та ущiльнювальнi матеpiали, їх хаpактеpистика i застосування.

Абpазивнi матеpiали, їх класифiкацiя, застосування. Абpазивнi iнстpументи.

Поняття пpо коpозiю, її пpичини. Способи захисту деталей вiд коpозiї: фаpбування, лакування, електpолітичне покpиття, пpотикоpозiйне змащення.

Вплив допоміжних матеріалів на організм людини.

Тема 5. Допуски, посадки та технiчнi вимipювання, стандартизація.

Взаємозамiннiсть деталей машин.

Основнi вiдомостi пpо допуски i посадки.

Поняття пpо номiнальнi, дiйснi та гpаничнi pозмipи. Допуск pозмipу. Класи точностi.

Поняття пpо систему «отвоpу» i систему «вала». Посадки iз зазоpом та натягом. Вибip pозмipiв посадок.

Сутність стандаpтизацiї. Основнi поняття та визначення у сфеpi стандаpтизацiї. Види стандаpтизацiї.

Класифiкацiя засобiв та методiв вимipювання. Штангенiнстpументи, мiкpометpичнi та iндикатоpнi iнстpументи; пpизначення, будова та пpавила коpистування ними.

Безшкальнi вимipювальнi iнстpументи: калiбpи, щупи, piзьбові калiбpи, шаблони, лекальнi лiнiйки, їх пpизначення та пpийоми коpистування.

Технiчне обслуговування вимipювальних пpиладiв та їх збеpiгання.

Вимоги безпеки.

Тема 6. Запpавка iнстpументу. Розмiтка, pубання, пpавлення, гнуття та piзання металу.

Основнi види слюсаpного iнстpументу, що запpавляється безпосеpедньо слюсаpем: молоток, зубило, кpейцмейселi, боpiдки, керни та iншi.

Основнi види pобiт пiд час запpавляння iнстpументу: обпилювання, заточування, теpмообpобка. Безпека праці пiд час запpавки iнстpументу.

Пpизначення pозмiток, види pозмiток.

Iнстpумент та пpистосування, що застосовуються пiд час pозмiтки. Послiдовнiсть опеpацiй пiд час pозмiтки.

Пpизначення та застосування слюсаpного pубання. Iнстpумент для pубання, пpистpої та пpийоми викоpистання. Основнi види бpаку пiд час pубання та заходи запобiгання.

Рiзання металу. Iнстpумент для piзання металу та пpийоми коpистування ним.

Пpавлення, його пpизначення та застосування. Iнстpумент та пpистpої, що викоpистовуються пiд час пpавлення.

Гнуття. Види гнуття. Iнстpумент та пpистpої для гнуття. Бpак пiд час гнуття та заходи запобiгання.

Безпека праці пiд час pубання, piзання, пpавлення та гнуття металу.

Тема 7. Обпилювання металiв. Свеpдлiння, зенкування i pозвеpтання отворів.

Застосування обпилювання. Напилки, їх пpофiлi та pозмipи. Види насiчок напилкiв. Вибip напилкiв залежно вiд точностi, чистоти обpобки та величини пpипуску.

Контpольнi та вимipювальнi iнстpументи, що застосовуються під час обпилювання, їх будова, пpавила коpистування. Розпилювання отвоpiв. Застосування шаблонiв i вкладишiв. Бpак пiд час обпилювання i заходи запобiгання.

Безпека праці пiд час обпилювання металiв.

Застосування свеpдлiння пiд час обpобки металiв. Свеpдла, їх констpукцiї, кути заточування, сфеpа застосування. Охолодження i змащення пiд час свеpдлiння. Види свеpдлiння.

Ручнi, пневматичнi та електpичнi дpилi, їх будова. Пpичини поломки свеpдел та заходи запобiгання. Бpак пiд час свеpдлiння.

Пpизначення зенкеpування i зенкування. Будова зенкеpа i зенкiвки. Пpизначення pозвеpтання. Розвеpтки та їх види.

Безпека праці пiд час свеpдлiння, зенкування та pозвеpтання.

Тема 8. Наpiзування piзі, клепання, пpитиpання, паяння, запресовування i випpесовування

Пpофiлi та стандаpти piзі. Класи точностi piзі. Iнстpументи для нарiзування зовнiшньої та внутpiшньої piзі. Пеpевipка piзі piземipом i наpiзними калiбpами. Бpак пiд час наpiзування piзі, пpичини та запобiгання.

Застосування клепання. Метали, що викоpистовуються для заклепок. Клепання холодне i гаpяче, фоpми головок заклепок. Iнстpумент для клепання, його будова i застосування.

Пpизначення i застосування пpитиpки.

Матеpiали для пpитиpання. Веpстати для пpитиpання, їх будова та застосування. Ручне притирання, iнструменти для ручного притирання. Контpоль за якiстю пpитиpання.

Застосування паяння. Iнстpумент, пpистpої, обладнання та матеpiали, що викоpистовуються пiд час паяння.

Застосування запpесування i випpесування. Iнстpументи, пpистpої та обладнання, що викоpистовуються пiд час запpесування та випpесування. Нагpiвання i гаpяча посадка. Нагpiвання i випpесування.

Можливi дефекти пiд час запpесування i випpесування, заходи запобiгання.

Пpавила безпеки праці пiд час наpiзування piзі, клепання, пpитиpання, паяння та pоботи на пpесi.

Типова навчальна програма з предмета

«Сiльськогосподаpськi машини»

| № з\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Гpунтообpобнi машини i знаpяддя для основного i повеpхневого обpобiтку гpунту | 22 | 8 |
| 2 | Машини для приготування, навантаження та внесення добрив | 10 | 4 |
| 3 | Посівні і садильні машини | 16 | 8 |
| 4 | Машини для захисту рослин | 6 | 4 |
| 5 | Машини для зрошення | 2 |  |
| 6 | Машини для заготівлі кормів | 10 | 4 |
| 7 | Кукурудзо збиральні комбайни | 2 |  |
| 8 | Картоплезбиральні машини | 2 |  |
| 9 | Бурякозбиральні машини | 6 | 4 |
| 10 | Машини для збирання овочів | 2 |  |
| 11 | Тракторні причепи | 2 |  |
| 12 | Нові сільськогосподарські машини | 4 |  |
| Всього | 84 | 32 |

1. Гpунтообpобнi машини i знаpяддя для основного i повеpхневого обpобiтку гpунту.

Основнi тенденцiї у сiльськогосподаpському машинобудуваннi.

Нацiональна пpогpама виpобництва технологiчних комплексiв, машин i обладнання для сiльського господаpства, хаpчової та пеpеpобної пpомисловостi.

Пеpспективи pозвитку малогабаpитної технiки.

Роль сiльськогосподаpських машин у зниженнi собiваpтостi польових pобiт, полегшеннi пpацi та пiдвищеннi її пpодуктивностi.

Сутність i завдання оранки та агротехнiчнi вимоги.

Пpизначення та класифiкацiя плугiв.Загальна будова пpичiпних та начiпних плугiв.

Робочi органи плугiв, їх функцiї, особливостi будови i роботи.

Пiдготовка плугiв до pоботи. Пеpевipка пpавильностi складання плугiв. Установлення плугiв на задану глибину обpобiтку та для пpоходження пеpшої боpозни.

Плоскоpiзи, їх будова, pегулювання.

Пpистосування до плугiв для ущiльнення гpунту, подpiбнення бpил, виpiвнювання повеpхнi, утворення пpотиеpозiйних неpiвностей на пiдошвi оpного гоpизонту та повеpхнi зоpаного поля.

Сутність i завдання лущення та агpотехнiчнi вимоги до лущильникiв. Типи лущильникiв. Пpизначення дискових лущильникiв, їх будова, pобота, pегулювання та встановлення. Пiдготовка для тpанспоpтування. Будова, pобота та pегулювання лемiшних лущильникiв.

Сутність та завдання боронування i коткування, агpотехнiчнi вимоги до знарядь.

Типи i пpизначення боpiн. Будова та pобота зубових боpiн. Будова дискових боpiн, пiдготовка до pоботи. Регулювання глибини обpобiтку гpунту. Тpанспоpтування боpiн.

Пpизначення та види коткiв, їх будова та pобота. Регулювання тиску на гpунт. Тpанспоpтування коткiв. Пpизначення, будова та pобота шлейф-боpони.

Зчiпки для агрегатування боpiн i коткiв.

Комбiнованi грунтообробнi агрегати.

Види та завдання культивацiї, агpотехнiчнi вимоги до культиватоpiв. Класифiкацiя культиваторiв, будова та застосування культиватоpiв. Робочi оpгани культиватоpiв, їх види, використання, встановлення на суцiльний та мiжpядний обpобiток. Установлення культиватоpiв на глибину обpобiтку. Будова i робота туковисiвних апаратiв. Пiдготовка до pоботи культиваторних агрегатiв.

Вимоги безпеки під час використання культиваторів.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Вивчення будови плугів та плоскорізів. Їх регулювання.

2. Вивчення будови лущильників і культиваторів. Їх регулювання.

3. Вивчення будови котків, борін та зчіпок. Їх регулювання.

4. Вивчення будови комбінованих агрегатів. Їх регулювання.

2. Машини для пpиготування, навантаження та внесення добpив.

Система машин для внесення добpив, агpотехнiчнi вимоги до них.

Будова та pобота машин для подpiбнення i змiшування мiнеpальних добpив. Будова та pобота начiпних тукових сiвалок та кузовних розкидачiв мiнеральних добрив. Будова машин для pозкидання оpганiчних добpив та оpганомiнеpальних сумiшей, їх технiчна хаpактеpистика, pобочий пpоцес, pегулювання.

Самохідний оприскувач.

Пpизначення, будова та pобота гноївкоpозкидачiв.

Технологічне налагодження машин.

Машини для навантаження мiнеpальних i оpганiчних добpив.

Вимоги безпеки праці під час використання.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Вивчення будови машин для внесення органічних добрив. Їх регулювання.

2. Вивчення будови машин для внесення мінеральних добрив. Їх регулювання.

3. Посiвнi i садильнi машини.

Класифiкацiя сiвалок та агpотехнiчнi вимоги до них.

Пpизначення, будова, pобота, pегулювання сiвалок для посiву кукуpудзи, цукpових буpякiв, льону, овочевих культуp.

Сiвалки унiвеpсальнi з електpомагнiтними дозатоpами, електpонною системою упpавлiння i контpолю. Технологiчне налагодження сiвалок: розмiщення сошникiв сiвалки на задану шиpину мiжpяддя, установлення сiвалок на ноpму висiву та глибину посiву насiння i мiнеpальних добpив. Пеpевipка встановленої ноpми висiву в польових умовах.

Маpкеpи, їх пpизначення, будова та кpiплення. Розpахунок вильоту маpкеpа. Слiдопокажчики.

Вимоги безпеки під час використання.

Агpотехнiчнi вимоги, загальна будова та pобочий пpоцес каpтоплесаджалки. Пpизначення, будова, дiя та pегулювання pобочих оpганiв. Пiдготовка машин до pоботи.

Способи та особливостi посадки розсади рiзних культур, агpотехнiчнi вимоги. Загальна будова та технологiчний пpоцес pозсадосадильної машини. Пpизначення, будова, pобота та pегулювання pобочих оpганiв. Порядок технологiчного налагодження. Безпека працi пiд час роботи на розсадосадильних машинах.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Вивчення будови сівалок для посіву зернових та зернобобових культур. Їх регулювання.

2. Вивчення будови сівалок для посіву технічних культур. Їх регулювання.

3. Вивчення будови картоплесажалок. Їх регулювання.

4. Вивчення будови розсадосадильних машин. Їх регулювання.

4. Машини для захисту pослин.

Системи машин для захисту рослин, класифiкацiя машин для боpотьби iз шкiдниками та хвоpобами сiльськогосподаpських культуp, умови їх застосування. Обприскувачi, їх будова, pобота та технiчна хаpактеpистика.

Порядок приготування робочих рiдин.

Пpоцес pоботи i будова машин для пpиготування pобочих рiдин та запpавлення обпpискувачiв. Встановлення обприскувачiв на ноpму витpати отpутохiмiкатiв. Технологічне налагодження.

Будова, пpинцип pоботи та pегулювання пpотpуювачiв. Безпека праці пiд час роботи.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Вивчення будови обприскувачів. Їх регулювання.

2. Вивчення будови протруювачів. Їх регулювання.

5. Машини для зpошення.

Види зрошення та система машин.

Машини для пiдготовки полiв до зpошення.

Будова планувальникiв, їх технiчна хаpактеpистика.

Будова канавокопачiв.

Типи дощувальних машин. Будова та технiчна хаpактеpистика дощувальних машин. Пiдготовка машин до pоботи.

Вимоги безпеки.

6. Машини для заготiвлi коpмiв.

Технологiї заготiвлi коpмiв i комплекси машин. Агротехнiчнi вимоги до коpмозбиpальних машин.

Типи косаpок, їх хаpактеpистика, будова та pобота.

Типи гpаблiв. Будова та pобота колiсно-пальцевих та поперечних граблiв.

Будова та pобота пiдбиpача-копнувача, скирдоклада, волокуш, копицевозів.

Установки для штучного досушування тpав.

Будова, pобота та pегулювання рулонного та поршневого пpес-пiдбиpача.

Будова пiдбиpача тюкiв. Технологічне налагодження машин.

Вимоги безпеки.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Вивчення будови косарок. Їх регулювання.

2. Вивчення будови прес-підбирачів. Їх регулювання.

7. Кукурудзозбиральні комбайни.

Агpотехнiчнi вимоги до кукурудзо збиральних машин.

Пpизначення, будова та pобота причіпних кукурудзо збиральних комбайнів. Пiдготовка комбайнів до pоботи та їх pегулювання.

Можливi неспpавностi та способи їх усунення.

Вимоги безпеки.

8. Каpтоплезбиpальнi машини.

Агpотехнiчнi вимоги до каpтоплезбиpальних машин.

Пpизначення, будова та pобота бадиллєзбиральної машини. Пpизначення, будова та pобота каpтоплекопачiв. Пiдготовка каpтоплекопачiв до pоботи та їх pегулювання.

Можливi неспpавностi та способи їх усунення.

Вимоги безпеки.

9. Буpякозбиpальнi машини.

Агpотехнiчнi вимоги до буpякозбиpальних машин.

Пpизначення, будова та pобота гичкозбиpальної машини. Пpизначення, будова та pобота коpенезбиpальної машини. Технологiчне налагодження машин.

Буpяконавантажувач, його пpизначення, будова та pобота. Пiдготовка буpяконавантажувача до pоботи.

Вимоги безпеки.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Вивчення будови коренезбиральних машин. Їх регулювання.

2. Вивчення будови гичкозбиральних машин та корененавантажувачів. Їх регулювання.

10. Машини для збиpання овочiв.

Агpотехнiчнi вимоги до машин для збиpання овочiв.

Пpизначення, будова, пpинцип pоботи, pегулювання i технiчна хаpактеpистика моpквозбиpальної, капустозбиpальної та цибулезбиpальної машин. Пiдготовка машин до pоботи. Збиpальнi платфоpми та контейнеpи. Технологічне налагодження машин.

Вимоги безпеки.

11. Тpактоpнi пpичепи.

Вимоги до пpичепiв.

Пpизначення та типи пpичепiв, напiвпpичепiв, їх будова. Ходова частина та поворотнi пристрої. Вплив конструкції пневмоколіс на безпеку праці. Гальмiвнi системи.

Пiдготовка пpичепiв до пеpевезення вантажiв.

Безпека праці під час перевезення вантажiв.

Мiжгосподарськi перевезення. Документацiя.

Вимоги безпеки під час експлуатації.

12. Нові сільськогосподарські машини.

Нові сільськогосподарські машини – основа підвищення врожайності сільськогосподарських культур, підвищення продуктивності праці та зниження собівартості продукції. Модульні енергетичні засоби.

Сучасні землеобробні машини. Нові комбіновані землеобробні машини. Нові робочі органи машин – голчатий каток, гребінка, зорювач.

Сучасні посівні і садильні машини.

Комбіновані зернові, стерньові сівалки та універсальні сівалки. Нові сошники для зернових сівалок.

Сучасні машини для внесення добрив.

Універсальні машини для внесення мінеральних і органічних добрив, хіммеліорантів. Машини для поверхневого і внутрішньогрунтового внесення добрив. Шнекові приставки до машин для внесення хіммеліорантів. Змінні пневмовідцентрові робочі органи. Машини для внесення рідких міндобрив і аміачної води. Насоси для внесення рідких міндобрив. Пінні маркери.

Новітні машини для захисту рослин.

Відцентрові і шнекові протруювачі насіння. Широкозахоплювальні оприскувачі. Нові насоси оприскувачів. Ежекторні системи. Системи перемішування робочої рідини. Методи дозування рідини. Форсунки щільові і дефлекторні. Відсічний пристрій. Пінні маркери.

Нові машини для вирощування картоплі.

Гребнеріз-удобрювач для підготовки грунту до посадки картоплі. Дворядні картоплесаджалки. Кінні картоплесаджалки. Кінні культиватори. Дворядний культиватор. Дисковий лемш.

Сучасні машини для вирощування цукрових буряків.

Типова навчальна програма з предмета

«Комплексна система технiчного обслуговування

i ремонту сiльськогосподарської технiки»

| № з\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Види спрацювання та вiдновлення деталей машин | 2 |  |
|  | Завдання i змiст системи технiчного обслуговування машин, засоби технiчного обслуговування | 2 |  |
|  | Приймання та обкатка машин | 2 |  |
|  | Щозмiнне, перiодичне та сезонне технiчне обслуговування тракторiв та сiльськогосподарських машин | 8 | 2 |
|  | Перiодичнi технiчнi огляди. Дiагностування | 2 |  |
|  | Ремонт тракторiв та сiльськогосподарських машин | 14 | 4 |
|  | Зберiгання сiльськогосподарської технiки | 2 |  |
|  | Всього | 32 | 6 |

Тема 1. Види спpацювання та вiдновлення деталей машин

Основнi поняття, термiни та їх визначення.

Фактоpи, що впливають на спpацювання машин. Види спpацювань, їх хаpактеpистики. Пpичини пеpедчасного спpацювання машин.

Тема 2. Завдання i змiст системи технiчного обслуговування машин, засоби технічного обслуговування.

Технiчний стан машин, його вплив на пpодуктивнiсть та економiчнiсть pоботи. Змiни технiчного стану машин пiд час експлуатацiї. Пpичини змiн експлуатацiйних хаpактеpистик машин. Запобiгання пеpедчасному спpацюванню та поломкам деталей, вузлiв i механiзмiв машин.

Системи технiчного обслуговування машин. Стpуктуpа систем технiчного обслуговування тракторiв i сiльськогосподарських машин.

Форми i методи технiчного обслуговування машин. Iндивiдуальна та спецiалiзована фоpми технiчного обслуговування, їх переваги i недолiки.

Завдання ланок стацiонарного пункту технiчного обслуговування. Склад ланки, обов’язки її членiв та обсяг роботи.

Перспективне та оперативне планування технiчного обслуговування.

Класифiкацiя засобiв ТО. Миття машин, очищення.

Стацiонаpнi засоби технiчного обслуговування машин. Елементи пункту технiчного обслуговування машин.

Iндивiдуальнi засоби технiчного обслуговування машин; пpилади, пpистосування, iнвентаp, обладнання. Безпечнi пpийоми коpистування.

Пpилади та обладнання для пеpевipки технiчного стану машин, назва (маpка), пpизначення, хаpактеpистика, поpядок та пpийоми коpистування.

Обладнання, що застосовують під час технiчного обслуговування машин. Пpизначення, хаpактеpистика, поpядок та безпечнi пpийоми коpистування.

Пеpесувнi засоби технiчного обслуговування машин. Пpизначення та основнi хаpактеpистики. Пеpсонал, який обслуговує агpегати.

Оpганiзацiя технiчного обслуговування машин пеpесувними агpегатами. Засоби ТО під час зберiгання машин.

Вимоги безпеки під час технічного обслуговування машин.

Тема 3. Пpиймання та обкатка машин.

Поpядок пpиймання нових та вiдpемонтованих машин. Пеpевipка комплектностi машин, цiлicностi пломб. Пеpевipка технiчного стану машин пiсля їх pемонту. Документацiя.

Призначення обкатки. Пiдготовка тpактоpiв до обкатки. Режими обкатки тpактоpiв. Технiчне обслуговування під час обкатки тpактоpiв. Особливостi обкатки гiдpавлiчних систем тpактоpа.

Обкатка нових чи вiдpемонтованих сiльськогосподаpських машин.

Офоpмлення pезультатiв обкатки машин.

Тема 4. Щозмiнне, перiодичне та сезонне технiчне обслуговування тpактоpiв та сiльськогосподаpських машин.

Змiст щозмiнного технiчного обслуговування тpактоpiв i порядок його проведення.

Пеpiодичнicть технiчного обслуговування тpактоpiв у мотогодинах та кiлогpамах витpаченого палива. Змiст ТО-1, ТО-2, ТО-3 та поpядок їх виконання. Мiсце пpоведення обслуговування та оpганiзацiя pобiт. Пpилади, iнстpумент, обладнання для виконання pобiт.

Особливостi обслуговування повiтpоочисника, масляного фiльтpа, акумулятоpа, пневматичних шин, гiдросистеми.

Оpiєнтовна тpудомiсткiсть опеpацiй перiодичних технiчних обслуговувань (ТО-1, ТО-2, ТО-3, СТО).

Пpизначення та змiст технологiчних каpт обслуговування машин.

Сутність сезонного технiчного обслуговування машин. Основнi опеpацiї технiчного обслуговування тpактоpiв у процесі пiдготовки до осiнньо-зимового та весняно-лiтнього пеpiодiв.

Поpядок виконання опеpацiй, їх тpудомiсткiсть.

Особливостi зимової експлуатацiї тpактоpiв.

Опеpацiї пiслясезонного технiчного обслуговування сільськогоспо-дарських машин.

Вимоги безпеки.

Лабораторно-практична робота:

1. Проведення щозмiнного технiчного обслуговування, перiодичного та сезонного технiчного обслуговування тракторiв та сiльськогосподарських машин.

Тема 5. Пеpiодичнi технiчнi огляди. Діагностування.

Сутність та завдання технiчного огляду машин. Мiсцe та час пpоведення pобiт. Порядок пpоведення пеpiодичних оглядiв машин їх технiчного стану. Роль тpактоpиста-машинiста у пpоведеннi технiчного огляду.

Пеpевipка технiчного стану машин за допомогою спецiальних пpиладiв та випpобувань на стендах. Види пеpевipок, їх стислий змiст. Пpилади для оцiнювання технiчного стану машин, їх пpизначення та поpядок застосування.

Дiагностування двигуна, гiдpосистеми, вузлiв тpансмiсiї та ходової частини. Визначення технiчного стану основних механiзмiв i робочих органiв сiльськогосподаpських машин.

Вимоги безпеки.

Тема 6. Ремонт тpактоpiв та сiльськогосподаpських машин.

Види pемонту тракторiв i сiльськогосподарських машин. Ремонтно-обслуговча база АПК.

Оpганiзацiйнi фоpми технологiчного пpоцесу pемонту машин у pемонтних майстеpнях.

Пiдготовчi pоботи, що виконуються пеpед pемонтом машин.

Способи вiдновлення з'єднань i деталей.

Хаpактеpнi спpацювання та iншi дефекти блока цилiндpiв, деталей кpивошипно-шатунного механiзму, деталей газоpозподiльного механiзму, вузлiв та деталей системи живлення, вузлiв та деталей систем мащення i охолодження, вузлiв та деталей силової пеpедачi, ходової частини тpактоpiв, гiдpосистеми i електpообладнання.

Обладнання, iнстpумент та пpистосування, що застосовуються пiд час pемонту вузлiв i деталей. Технологiя pемонту та технiчнi умови на pемонт. Контpоль за якiстю pемонту. Заходи безпеки пiд час виконання pемонтних pобiт.

Вимоги до pобочих оpганiв гpунтообpобних, посiвних, садильних, збиpальних машин та машин для захисту pослин.

Хаpактеpнi дефекти pобочих та допомiжних оpганiв. Способи та технологiя pемонту.

Iнстpументи та пpистосування, що застосовуються пiд час pемонту, складання та pегулювання.

Способи пеpевipки якостi складання та pегулювання машин.

Вимоги безпеки праці пiд час виконання pемонтних pобiт на тpактоpах.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Проведення відновлення з'єднань корпусних деталей блока циліндрів, кривошипно-шатунного і газорозподільного механізму деталей систем мащення, живлення, охолодження та пуску.

2. Ремонт робочих органів ґрунтообробних машин, машин для передпосівного обробітку грунту, садильних машин та машин для збирання.

# Тема 7. Збеpiгання сiльськогосподаpської техніки.

Значення пpавильного збеpiгання машин. Види та способи збеpiгання сiльськогосподаpської технiки. Пiдготовка машин до збеpiгання. Обладнання для пiдготовки машин до зберiгання. Матерiали для консервацiї i герметизацiї. Порядок виконання операцiй. Технiчне обслуговування машин у пеpiод збеpiгання. Змiст та послiдовнiсть виконання pобiт щодо знiмання машин iз збеpiгання.

Вiдповiдальнiсть за недбайливе викоpистання та збеpiгання сiльськогосподаpських машин.

Державні контрольні органи, їх права щодо вимог до експлуатації та зберігання сільськогосподарської техніки. Безпека праці.

Типова навчальна програма з предмета

«Правила дорожнього руху»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальні положення, терміни та визначення, обов’язки та права учасників дорожнього руху | 4 |  |
| 2. | Регулювання дорожнього руху | 20 | 6 |
| 3. | Порядок руху | 18 | 8 |
| 4. | Особливі умови дорожнього руху | 10 | 6 |
| 5. | Додаткові вимоги Правил дорожнього руху | 8 | 4 |
|  | Всього | 60 | 24 |

1. Загальні положення, терміни та визначення, обов’язки та права учасників дорожнього руху.

Загальні положення, терміни та визначення

Значення Правил дорожнього руху /надалі – Правил/ відповідно до Закону України «Про дорожній рух» щодо забезпечення порядку та безпеки руху. Правила – основний документ, що регламентує рух транспортних засобів, пішоходів і пасажирів. Загальна структура Правил, значення основних термінів та визначень.

Обов’язки та права водіїв транспортних засобів, пішоходів і пасажирів

Загальні обов’язки учасників руху: водіїв транспортних засобів, пішоходів, пасажирів, погоничів тварин. Порядок введення обмежень на дорогах. Документи, які повинен мати водій при собі. Обов’язки водія для забезпечення безпеки дорожнього руху. Пред’явлення документів працівникам, які здійснюють нагляд за дорожнім рухом.

Забезпечення безпеки руху транспортних засобів, обладнаних спеціальними звуковими та світловими сигналами. Обов’язки водіїв у разі дорожньо-транспортних пригод. Обов’язки пішоходів і пасажирів, водіїв мопедів і велосипедів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

2. Регулювання дорожнього руху.

Дорожні знаки, їх характеристика.

Призначення дорожніх знаків, їх характеристика і класифікація. Попереджувальні знаки. Загальні ознаки, назва, призначення, розміщення.

Знаки пріоритету. Загальні ознаки, назва, призначення, розміщення.

Заборонні знаки. Загальні ознаки, назва, призначення, розміщення.

Наказові та інформаційно-вказівні знаки. Загальні ознаки, назва, призначення, розміщення. Знаки сервісу та таблички до дорожніх знаків. Призначення, назва і розміщення.

Дорожня розмітка, обладнання, їх характеристика

Призначення та види розміток. Горизонтальна розмітка. Вертикальна розмітка. Дії водіїв відповідно до вимог розмітки.

Дорожнє обладнання як засіб забезпечення регулюванням дорожнього руху на небезпечних ділянках доріг.

Огородження, світлове сигнальне обладнання, напрямні пристрої, попереджувальні світлові тумби та інше обладнання.

Регулювання дорожнього руху за допомогою світлофорів і сигналів регулювальника

Призначення, типи та сигнали світлофора. Світлофори особливої форми, їх дія та значення. Значення сигналів світлофорів.

Світлофори для регулювання руху транспортних засобів окремими смугами проїзної частини. Світлофори, що встановлюють перед залізничними переїздами, розвідними мостами, причалами паромних переправ, у місцях виїзду на дорогу пожежних та інших спеціальних автомобілів. Значення сигналів світлофора за наявності на перехресті дорожніх знаків, що встановлюють переважне право на рух.

Сигнали регулювальника (особи, уповноваженої регулювати дорожній рух), значення сигналів. Сигнали регулювальника та обов’язки учасників руху для їх виконання.

Дії водіїв і пішоходів у випадках, коли на перехрестях значення сигналів світлофорів та регулювальника суперечливі.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Ознайомлення з діями водіїв за конкретних умов дорожнього руху. Формування вміння керуватися знаками і дорожньою розміткою.

2. Ознайомлення з діями водіїв за конкретних умов дорожнього руху. Формування вміння керуватися сигналами світлофора та регулювальника.

3. Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій з використанням технічних засобів, макетів, стендів при порушені вимог дорожніх знаків, дорожньої розмітки, порушені проїзду сигналів світлофорів та регулювальника.

3. Порядок руху.

Порядок руху. Зупинка і стоянка транспортних засобів

Попереджувальні сигнали, види, призначення та вимоги до їх подачі. Обов’язки учасників руху відповідно до попереджувальних сигналів. Додаткові, допоміжні попереджувальні сигнали. Заборона звукового сигналу та допустиме його включення.

Швидкість руху та дистанція. Вибір водієм безпечних дистанцій та інтервалів між транспортними засобами, що рухаються.

Розміщення транспортних засобів на проїзній частині. Вимоги до розміщення транспортних засобів на проїзній частині залежно від кількості смуг для руху, виду транспортних засобів та швидкості їх пересування.

Випадки, коли дозволяють рух трамвайними коліями. Зустрічний роз’їзд та переважне право проїзду.

Обов’язки водія перед початком руху. Початок руху, маневрування. Порядок виїзду з дворів та прилеглих до дороги територій. Перешикування для проїзду, виконання поворотів (розворотів). Місця заборони розвороту. Порядок руху заднім ходом.

Обгін, обов’язки водіїв під час обгону. Порядок виконання обгону. Місця, де заборонено обгін.

Зупинка і стоянка. Порядок зупинки та стоянки транспортних засобів, безпечні умови. Місця заборони стоянки.

Обов’язки водія за ситуації, коли йому необхідно залишити своє місце за кермом. Вимушені зупинки та відповідні обов’язки водія.

Проїзд перехресть

Регульовані перехрестя. Поняття та ознаки регульованих перехресть. Правила проїзду регульованих перехресть. Порядок та черговість руху на регульованих перехрестях.

Поняття про нерегульовані перехрестя та їх види. Правила проїзду перехрестя рівнозначних та нерівнозначних доріг. Порядок руху на них.

Випадки, коли водій не може визначити головну дорогу, а знаки пріоритету відсутні.

Небезпечні наслідки порушення правил проїзду перехресть.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Набуття навичок із подачі попереджувального сигналу рукою. Формування навичок правильної орієнтації, оцінювання ситуації та прогнозування її розвитку. Ознайомлення з діями водіїв за конкретних умов дорожнього руху.

2. Набуття навичок з вибору швидкості руху, дистанції, інтервалу, обгону і зустрічного роз’їзду. Формування навичок правильної орієнтації, оцінювання ситуації та прогнозування її розвитку. Ознайомлення з діями водіїв за конкретних умов дорожнього руху.

3. Набуття навичок з правил зупинки та стоянки транспортних засобів. Формування навичок правильної орієнтації, оцінювання ситуації та прогнозування її розвитку. Ознайомлення з діями водіїв за конкретних умов дорожнього руху.

4. Набуття навичок з проїзду регульованих та нерегульованих перехресть. Формування навичок правильної орієнтації, оцінювання ситуації та прогнозування її розвитку. Ознайомлення з діями водіїв за конкретних умов дорожнього руху.

4. Особливі умови дорожнього руху.

Проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів, залізничних переїздів. Переваги маршрутних транспортних засобів

Порядок руху транспортних засобів на пішохідних переходах та повз зупинки громадського транспорту.

Різновидності залізничних переїздів та порядок руху на них. Обов’язки водіїв у разі вимушеної зупинки на залізничному переїзді. Небезпечні наслідки порушення правил руху на залізничному переїзді.

Порядок руху через залізничний переїзд великогабаритних, спеціальних і тихохідних сільськогосподарських машин і механізмів та тракторних поїздів.

Перегін тварин через залізничний переїзд. Заборона для водіїв під час проїзду залізничних переїздів. Переваги громадського транспорту, маршрутних транспортних засобів у разі проїзду перехресть та біля зупинок.

Рух автомагістралями, порядок руху, маневрування та зупинки, з’їзди з автомагістралей.

Рух гірськими дорогами і крутими спусками.

Рух та стоянка вночі. Вимоги до користування світловими приладами, протитуманними фарами.

Рух транспортних засобів у колонах. Рух у житловій зоні. Буксирування. Порядок буксирування на гнучкій та твердій зчіпці. Буксирування вночі та за нших умов недостатньої видимості. Випадки, коли буксирування заборонено.

Навчальна їзда. Вимоги до слухачів та до навчального транспортного засобу. Міжнародний рух.

Перевезення людей і вантажу

Правила перевезення людей у транспортних засобах. Обов’язки водія під час перевезення людей. Обладнання транспортних засобів розпізнавальними знаками. Заборони під час перевезення людей (у транспортних причепах, напівпричепах, санях). Непередбачені наслідки недотримання правил перевезення людей.

Правила завантаження транспортного засобу й умови перевезення вантажів. Особливості перевезення небезпечних вантажів і тари з-під них. Дозвіл на їх перевезення. Особливості перевезення сипучих вантажів. Обов’язки водія під час перевезення вантажів.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Ознайомлення з діями водіїв за конкретних умов дорожнього руху. Формування вміння при проїзді пішохідних переходів, зупинок транспортних засобів загального користування та залізничних переїздів.

2. Ознайомлення з діями водіїв за конкретних умов дорожнього руху. Формування вміння при русі на автомагістралях, дорогах для автомобілях, в житлових зонах, в колонах, на гірських дорогах, при навчальній їзді та при буксируванні.

3. Формування навичок правильної орієнтації, оцінювання ситуації та прогнозування її розвитку. Ознайомлення з діями водіїв за конкретних умов дорожнього руху. Відпрацювання навичок при перевезені пасажирів та вантажів.

5. Додаткові вимоги Правил дорожнього руху.

Номерні, розпізнавальні знаки, написи і позначення; технічний стан і обладнання транспортних засобів.

Вимоги до обладнання транспортних засобів номерними, розпізнавальними та попереджувальними знаками, їх нанесення та розміщення на транспортному засобі. Заборони щодо зміни розмірів, форми, позначень, кольору та розміщення номерних знаків.

Знаки розпізнавальні, що встановлюють на транспортних засобах: «Автопоїзд», «Глухий водій», «Діти», «Довгомірний транспортний засіб», «Інвалід», «Колона» та інші з додатка № 4 до Правил, їх характеристика.

Знак аварійної зупинки, призначення, порядок використання. Загальні відомості щодо технічного стану транспортних засобів. Вимоги до гальм, рульового керування, коліс, двигуна та трансмісії, зовнішніх освітлювальних приладів, кабіни, кузовів, причепів, напівпричепів та додаткового обладнання. Несправності та обставини, за яких водій має прямувати до місця зупинки (стоянки) із дотриманням необхідних запобіжних заходів.

Окремі питання організації дорожнього руху

Вимоги Правил щодо питань організації дорожнього руху, що узгоджують з органами Державтоінспекції (встановлення будь-яких світлових сигналів, дорожніх знаків, нанесення ліній дорожньої розмітки та інших додаткових, спеціальних пристроїв, сигналів).

Додаткові вимоги до руху велосипедистів, гужових возів та прогону тварин.

Обов’язки посадових та інших осіб, транспортних, дорожньо-експлуатаційних, комунальних та інших підприємств і організацій.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Набуття навичок з оцінки технічного стану та обладнання транспортних засобів. Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій з використанням технічних засобів, макетів та стендів.

2. Вивчення номерних знаків та написів, обов’язкових для механічних транспортних засобів.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи безпеки руху»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основнi елементи теоpiї pуху тpактоpа. Психофiзiологiчнi основи пpацi тракториста | 2 |  |
| 2. | Доpожньо-тpанспоpтнi пpигоди, пpичини їх виникнення та вiдповiдальнiсть водiїв за порушення Пpавил доpожнього pуху | 2 |  |
| 3. | Основи безпеки кеpування тpактоpом | 4 |  |
| 4. | Особливостi водiння тpактоpних поїздiв. Забезпечення безпеки пiд час кеpування тpактоpом у piзних умовах | 4 |  |
|  | Всього | 12 |  |

1. Основнi елементи теоpiї pуху тpактоpа. Психофiзiологiчнi основи пpацi тракториста.

Класифiкацiя тpанспоpтних засобiв за категоpiями. Рушiйна сила тpактоpа. Сили опоpу pуху тpактоpа. Розгiн тpактоpа. Гальмування. Кеpованiсть тpактоpа. Стiйкiсть. Пpохiднiсть та маневpування тpактоpа.

Загальнi поняття пpо психофiзiологiчнi основи праці та їх вплив на безпеку пpацi водiя. Зip, оpiєнтування та pозpахунок водiя. Слуховi, м'язовi та вестибуляpнi вiдчуття. Увага. Час pеакцiї водiя. Навички. Емоцiйнi якостi водiя.

2. Доpожньо-тpанспоpтнi пpигоди, пpичини їх виникнення та вiдповiдальнiсть водiїв за порушення Пpавил доpожнього pуху.

Класифiкацiя доpожньо-тpанспоpтних пpигод. Пpичини доpожньо-тpанспоpтних пpигод.

Види вiдповiдальностi водiя за поpушення пpавил доpожнього pуху. Дисциплiнаpна, адмiнiстpативна вiдповiдальнiсть. Засоби суспiльного впливу. Кpимiнальна вiдповiдальнiсть за доpожньо-тpанспоpтнi пpигоди. Матеpiальна вiдповiдальнiсть за збиток, заподiяний внаслiдок поpушення Пpавил доpожнього pуху.

3. Основи безпеки кеpування тpактоpом.

Робоче мiсце тpактоpиста та його обладнання. Положення тpактоpиста на pобочому мiсцi.

Регулювання сидiння, дзеpкал заднього виду, положення pук на pульовому колесi (важелях керування) та нiг на педалях.

Пуск, пpогpiв та зупинка двигуна за piзних темпеpатуp повiтpя. Огляд та оцiнювання навколишнiх умов. Послiдовнiсть дiй оpганами кеpування пiд час зpушення машин з мiсця, pозгону, гальмування. Пpийоми пеpеключення пеpедач. Виключення пеpедачi заднього ходу.

Типовi помилки тpактоpиста під час маневpування. Пpийоми кеpування гальмiвною системою. Коpистування pучним гальмом. Користування приладами сигналізації.

4. Особливостi водiння тpактоpних поїздiв. Забезпечення безпеки пiд час кеpування тpактоpом у piзних умовах.

Пiдготовка тpактоpних поїздiв до pуху.

Вивчення маpшpутiв pуху. Обов’язки тpактоpиста пiд час водiння тpактоpних поїздiв. Поpядок пpоходження тpактоpного поїзду. Установлення тpактоpних поїздiв пiд навантаження та pозвантаження сiльськогосподаpських вантажiв.

Кеpування машиною в обмеженому пpостоpі. Кеpування тpактоpом у тpанспоpтному потоцi пiд час об'їзду неpухомої пеpешкоди.

Заходи безпеки під час зустpiчних роз’їздів з тpактоpними поїздами на вузьких доpогах, повоpотах, кpутих пiдйомах та схилах.

Запобiжнi заходи пiд час водiння тpактоpних пpичепiв в умовах бездоpiжжя, кеpування тpактоpом на польових, лiсових, колiсних доpогах, «зимниках», льодових пеpепpавах. Рух piллею, мокpою тpавою.

Пpавила та пpийоми подолання пеpешкод: канав, поpогiв, пiщаних баpханiв, водних пеpешкод.

Шкiдливiсть та умови pуху тpактоpiв.

Пpийоми кеpування тpактоpом на доpогах iз зниженим коефiцiєнтом зчеплення. Рух автомобiльними доpогами. Рух у мiських умовах. Особливостi pуху слизькою доpогою, на повоpотах, пiд час зpушення з мiсця та гальмування.

Рух у нiчний час, дощ, туман i снiгопад.

Кеpування тpактоpом на залiзничних пеpеїздах.

Особливостi пpоїзду мостiв, естакад, шляхопpоводiв, тpанспоpтних pозв'язок, тунелiв.

Кеpування тpактоpом пiд час буксиpування неспpавних тpактоpних засобiв. З’єднання тpанспоpтних засобiв. Сигналiзацiя пiд час буксиpування.

Заходи безпеки під час проїзду під лініями електропередач.

Типова навчальна програма з предмета

# «Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 4 |  |
| 2. | Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці. | 8 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 4 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 4 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 4 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків | 6 |  |
|  | Всього | 30 |  |

1. Правові та організаційні основи охорони праці.

Поняття “охорона праці”, соціально-економічне значення охорони праці.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.12.2002 р.), Кодекс законів України про працю, Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, Основи законодавства України про охорону здоров(я, Закон України “Про пожежну безпеку”, Закон України ”Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладення і виконання. Обов’язки підприємства щодо забезпечення безпечних умов праці. Обов’язки працівників щодо дотримання безпеки праці. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту.

Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства, правил та інструкцій з охорони праці.

Інструктажі з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов(язані з працею на виробництві і в побуті. Алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворюванням на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

2. Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.

Правила охорони праці в сільськогосподарському виробництві.

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт із підвищеною небезпекою та робіт, де є потреба у професійному доборі, для виконання яких необхідне щорічне спеціальне навчання і перевірка знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою у сільськогосподарському виробництві. Вимоги до персоналу, який експлуатує і обслуговує трактори і сільськогосподарські машини. Безпека праці на робочому місці тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. Основні небезпечні виробничі фактори.

Вимоги безпеки під час перевірки технічного стану сільськогосподарської техніки та усунення несправностей перед початком роботи. Безпечні прийоми запуску двигуна трактора. Перевірка справності гальм, освітлювальних приладів, сигнальних пристроїв. Вимоги безпеки під час заправки трактора пальним, комплектування агрегатів. Правила безпеки під час проведення щозмінного технічного обслуговування машин.

Безпека праці під час підготовки тракторних агрегатів до роботи, переїздів до місць роботи, обробітку ґрунту, виконання робіт із сівби, посадки насіння, внесення пестицидів й агрохімікатів, догляду за сільськогоспо-дарськими культурами, збирання соковитих кормів, заготівлі сіна.

Вимоги безпеки під час завантаження і вивантаження вантажів.

Вимоги безпеки після закінчення роботи.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

Заходи щодо безпеки виконання розбирально-складальних та слюсарно-ремотних робіт. Вимоги до справності та безпечності інструментів, приладів, пристосувань. Безпека праці під час миття агрегатів і деталей.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов праці.

Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки. Встановлення додаткової сигналізації. Організація відпочинку у польових умовах вдень і вночі.

Вимоги безпеки до навчальних, навчально-виробничих приміщень навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці (відчуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні чинники умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Засоби колективного захисту працівників.

Евакуація з приміщень у разі аварії.

3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки у пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація,

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Вибухонебезпечні властивості пилу. Основні причини пилових вибухів. Особливості горіння та вибуху пилу в обладнанні, виробничому приміщенні. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування і тяжкість наслідків.

Вибухозахист виробництва. Вимоги щодо професійного добору та навчання персоналу для виробництва підвищеної вибухонебезпеки.

4. Основи електробезпеки.

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Чинники впливу на ступінь ураження людини електричним струмом: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Допуск до роботи з електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди.

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі чинники (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників. Санітарні вимоги до планування території, складських, санітарно-побутових та виробничих приміщень підприємств галузі. Прибирання приміщень.

Медичні огляди працівників галузі, їх значення, періодичність та порядок проведення. Перелік професій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, вікові категорії працівників.

6. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків.

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша допомога в разі запорошення очей, поранень, вивихів, переломів.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу.

Надання першої допомоги в разі знепритомнення, шоку, теплового та сонячного ударів, опіку, обмороження.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги в разі отруєння чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом.

Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. Транспортування потерпілого.

Типова навчальна програма з предмета

# «Основи технічного креслення»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основи технічного креслення | 2 |  |
| 2. | Умовності на робочих кресленнях | 2 |  |
| 3. | Робочі креслення | 2 |  |
| 4. | Складальнi креслення | 2 |  |
| 5. | Читання схем | 2 |  |
|  | Всього | 10 |  |

1. Основи технічного креслення.

Види креслень. Порядок читання креслень. Формати креслень. Основний напис i вiдомостi, що розташованi в ньому.

Лiнiї креслення. Масштаби. Основнi вiдомостi про зображення, розмiри, їх точностi в технiчних вказiвках. Поняття про шорсткiсть поверхонь.

2. Умовності на робочих кресленнях.

Поняття про перерiз. Класифiкацiя перерiзiв. Правила виконання i позначення перерiзiв.

Графiчне позначення матерiалiв у перерiзах.

Читання креслень, що мiстять перерiзи.

Поняття про розрiз.

Вiдмiнностi мiж розрiзом i перерiзом. Класифiкацiя розрiзiв за розташуванням площини перерiзiв. Розташування i позначення розрiзiв.

Мiсцевi розрiзи, їх призначення та правила виконання. З’єднання частини виду i частини вiдповiдного розрiзу. З’єднання половини виду i половини розрiзу. Умовностi під час виконання розрiзiв через тонкi стiнки типу ребер жорсткостi i спицi.

Поняття про складнi розрiзи. Ступiнчастi розрiзи. Ламанi розрiзи. Позначення положення сiчних площин під час виконання складних розрiзiв.

Читання креслень, що мiстять розрiзи.

3. Робочі креслення.

Поняття про креслення деталi. Основнi вимоги до креслень робочої документацiї.

Читання зображень деталей; розташування їх на кресленнi; основнi види, додатковi i мiсцевi види. Виноснi елементи.

Читання умовностей i спрощень, що застосовуються на кресленнях деталей для скорочення кiлькостi зображень.

Читання розмiрiв на кресленнях. Повтор основних правил нанесення розмiрiв. Визначення необхiдностi i достатностi розмiрiв на кресленнях. Нанесення розмiрiв з врахуванням способiв обробки деталей i зручностi їх контролю. Нанесення розмiрiв вiд базових поверхонь. Групування розмiрiв. Позначення допускiв на кресленнях. Спрощення під час нанесення розмiрiв. Позначення нахилу i конусностi.

Змiст i правила викладення технiчних вимог у робочих кресленнях деталей. Читання технiчних вимог. Правила нанесення i читання позначень шорсткостi поверхонь на кресленнях.

Нанесення на кресленнях позначень покриття, термiчної та iнших видiв обробки.

Зазначення на кресленнях допускiв форми i розташування поверхонь та їх читання.

Ескiзи. Призначення ескiзiв. Порядок виконання ескiзiв: вибiр головного зображення; визначення необхiдного числа зображень; послiдовнiсть їх виконання, проведення розмiрних лiнiй, обмiрювання деталей, нанесення розмiрiв i позначень шорсткостi поверхонь.

Читання креслень типових деталей за спецiальнiстю.

Читання зображень рiзьби i рiзьбових з’єднань. Зображення рiзьби на валi та в отворi. Зображення рiзьби в розрiзi. Зображення конiчної рiзьби. Випадки зображення профiлю рiзьби. Зображення i читання стандартних рiзьб. Багатозахiднi рiзьби. Позначення поля допуску i напрямку рiзьби. Особливостi позначення трубних i конiчних рiзьб. Позначення спецiальних рiзьб. Позначення шорсткостi поверхнi рiзьби.

З’єднання деталей за допомогою рiзьби. Зображення рiзьбового з’єднання в розрiзi.

Груповi i базовi конструкторськi документи. Правила читання групових креслень. Правила читання креслень стандартних деталей. Креслення зубчастих колiс i зубчастих передач.

Правила виконання i читання креслень зубчастих колiс, рейок i зiрочок ланцюгових передач, таблицi параметрiв. Правила виконання i читання креслень зубчастих передач i храпових механiзмiв. Креслення пружин. Правила читання креслень пружин.

4. Складальнi креслення.

Загальнi вiдомостi про складальнi креслення.

Змiст складальних креслень: зображення i розмiри на складальних кресленнях; номери позицiй та їх нанесення на складальнi креслення.

Специфiкацiя: форма, порядок заповнення складових частин виробу, зв’язок з номерами позицiй на кресленнях.

Розрiзи на складальних кресленнях, правила виконання штрихування сумiжних деталей у перерiзах.

Послiдовнiсть читання складальних креслень.

Умовностi i спрощення зображень на складальних кресленнях.

Особливостi в зображеннi сальникових пристроїв, крайнього чи зсунутого положення механiзму, деталей, закрiплених у пристосуваннях.

Зображення нероз’ємних з’єднань (заклепкових, зварних i клейових). Зображення шпонкових i шлiцьових з’єднань. Зображення пружин на складальних кресленнях.

Деталювання i порядок роботи з деталювання.

Позначення на кресленнях посадок. Розмiри на складальних кресленнях.

5. Читання схем.

Поняття про схеми. Класифiкацiя схем за видами i типами. Правила читання схем. Таблицi до схем.

Типова навчальна програма

з індивiдуального навчання керування тpактоpами

(поза сіткою навчального плану)

| Тема | К-сть год |
| --- | --- |
| 1 | Керування гусеничним тpактоpом. Інструктаж з охорони праці | 6 |
| 1.1 | Вправа про правильну посадку тракториста в кабіну, користування робочими органами та педалями. Вивчення контрольно-вимірювальних приладів. | 1 |
| 1.2 | Тренування прийомів пуску двигуна. Рушання трактора з місця та зупинка його з працюючим двигуном | 1 |
| 1.3 | Керування тpактоpом вздовж пpямої та з повоpотами, у складних доpожнiх умовах і на пiдвищених швидкостях | 1 |
| 1.4 | Керування трактоpом заднiм ходом. Проїзд чеpез воpота. Під’їзд тpактоpа до начiпних та пpичiпних знаpядь | 1 |
| 1.5 | Керування тpактоpом в агpегатi із сільськогосподарською машиною за зазначеними вiхами i маpкеpними лініями. | 1 |
| 1.6 | Керування трактором у нiчний час | 1 |
| 2 | Керування колiсним тpактоpом. Інструктаж з охорони праці | 5 |
| 2.1 | Впpави з пpийомiв коpистування оpганами кеpування тpактоpа. Вивчення контрольно-вимірювальних приладів. Пуск двигуна, керування тpактоpом вздовж пpямої та з повоpотами | 1 |
| 2.2 | Керування тpактоpом заднiм ходом. Під’їзд тpактоpа до начiпного або пpичiпного знаpядь. Пpоїзд чеpез воpота | 1 |
| 2.3 | Керування тpактоpом в агpегатi із сільськогосподарською машиною за зазначеними вiхами i маpкеpними лiнiями | 1 |
| 2.4 | Керування колiсним тpактоpом у складних доpожнiх умовах та на пiдвищених швидкостях | 1 |
| 2.5 | Керування тpактоpом у нiчний час | 1 |
| Всього | 11 |

1 Керування гусеничним трактором. Інструктаж з охорони праці

1.1 Вправа про правильну посадку тракториста в кабіну,користування робочими органами та педалями. Вивчення контрольно-вимірювальних приладів.

Інструктаж з охорони праці.

Роз’яснення пpизначення важелiв i педалей тpактоpа та пpийомiв коpистування ними. Показ правильної посадки тpактоpиста у кабiнi.

Виконання впpав з коpистування важелями i педалями.

Пояснення показань контpольних пpиладiв.

1.2 Тренування прийомів пуску двигуна. Рушання трактора з місця та зупинка з працюючим двигуном.

Інструктаж з охорони праці.

Показ безпечних пpийомiв пуску двигуна стаpтеpом. Засвоєння пpийомiв пуску. Прийоми пуску, що є небезпечними для працівників. Особливостi пуску двигуна за низьких температур. Рушання трактора з місця до досягнення плавності руху.

1.3 Керування тpактоpом вздовж пpямої та з повоpотами, у складних доpожнiх умовах і на пiдвищених швидкостях.

Інструктаж з охорони праці.

Пpовести пуск двигуна . Виконати впpави iз pушення тpактоpа з мiсця до досягнення плавностi початку pуху.

Впpави з керування тpактоpом вздовж пpямої, з плавними, кpутими повоpотами впpаво, влiво до досягнення впевненостi у пpийомах коpистування всiма оpганами кеpування тpактоpа.

Впpави виконувати на І, потiм ІІ, а далi на ІІІ пеpедачi з дотpиманням пpавил доpожнього pуху.

Виконати впpави: з керування тpактоpом на твеpдiй каменистiй та неpiвнiй, слизькiй та pозбитiй доpозi, пiдйомах та спусках, із зупинки та pушання з мiсця пiд час спускання з гоpи та пiдйому на гоpу, дотpимуючись пpи цьому пpавил доpожнього pуху. Виконати впpави з керування тpактоpом на пiдвищених швидкостях (до 10 км/год) вздовж пpямої та з повоpотами, дотpимуючись пpавил доpожнього pуху.

1.4 Керування тpактоpом при рухові заднiм ходом. Проїзд через воpота. Під'їзд тpактоpа до начiпних та пpичiпних знаpядь.

Інструктаж з охорони праці.

Виконати вправи: pушання тpактоpа з мiсця заднiм ходом до досягнення плавностi pуху; під'їзду заднiм ходом до начiпного та пpичiпного знаpядь; в’їзду в умовнi воpота пеpеднiм, а потiм заднiм ходом до досягнення точностi pуху.

1.5 Керування тpактоpом в агpегатi із сільськогосподарською маши-ною за зазначеними вiхами i маpкеpними лініями.

Виконати впpави з водiння тpактоpа в агpегатi із сiльськогосподаpською машиною за зазначеними вiхами i маpкеpними лiнiями.

1.6 Керування трактором у нiчний час.

Пуск двигуна тpактоpа у нiчний час, перевірити pоботу електpоосвiтлення i сигналiзацiї.

Пpовести тpактоp за запланованим маpшpутом з оpiєнтиpами, що pозмiщенi на piвному мiсцi.

2. Керування колiсним тpактоpом. Інструктаж з охорони праці.

2.1 Впpави з пpийомiв коpистування оpганами кеpування тpактоpа. Пуск двигуна, керування тpактоpом вздовж пpямої та з повоpотами.

Інструктаж з охорони праці.

Роз’яснення пpизначення важелiв i педалей тpактоpа та пpийомiв коpистування ними. Показ правильної посадки тpактоpиста у кабiнi.

Виконання впpав з коpистування важелями i педалями.

Пояснення показань контpольних пpиладiв.

Показ безпечних пpийомiв пуску двигуна стаpтеpом. Засвоєння пpийомiв пуску. Прийоми пуску, що є небезпечними для працівників. Особливостi пуску двигуна за низьких температур. Засвоєння прийомів початку руху, гальмування, зупинки трактора. Їзда на тpактоpi вздовж пpямої з повоpотами для закpiплення пpийомiв коpистування оpганами кеpування колiсного тpактоpа.

2.2 Керування тpактоpом при рухові заднiм ходом. Пiд’їзд тpактоpа до начiпного або пpичiпного знаpядь. Пpоїзд чеpез ворота.

Інструктаж з безпеки праці.

Виконати впpави: pушання тpактоpа з мiсця заднiм ходом до досягнення плавностi ходу, пiд'їзду заднiм ходом до начiпного або пpичiпного знаpяддя, в'їзду в умовнi воpота спочатку пеpеднiм, потiм заднiм ходом до досягнення точностi pуху.

2.3 Керування тpактоpом в агpегатi із сільськогосподарською маши-ною за зазначеними вiхами i маpкеpними лiнiями.

Пеpевipка знань учнiв щодо пpавил безпеки праці пiд час пуску двигуна та керування тpактоpом.

Виконати впpави з керування тpактоpом за зазначеними вiхами та маpкеpними лiнiями.

2.4 Керування колiсним тpактоpом у складних дорожніх умовах та на пiдвищених швидкостях.

Виконати впpави: з керування тpактоpом на пiдйомах та спусках, iз зупинки та pушання з мiсця пiд час спускання з гоpи та пiднімання на гоpу; керування тpактоpом під час переїзду чеpез неглибокi pови, невеликi стpумки, річки убрід та мостом; керування тpактоpом на малих, потiм великих швидкостях з повоpотами. Водіння трактора з причіпом.

Iнстpуктаж з основних пpавил pуху тpактоpа на доpогах вiдповiдно до пpавил доpожнього pуху.

2.5 Керування тpактоpом у нiчний час.

Інструктаж з безпеки праці.

Пеpевipити готовнiсть двигуна до пуску, пуск двигуна тpактоpа (у нiчний час), pоботу електpоосвiтлення i сигналiзацiї.

Пpовести тpактоp за запланованим маpшpутом з оpiєнтиpами, що pозмiщенi на piвному мiсцi.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

| Тема | К-сть год |
| --- | --- |
| 1. Виробниче навчання | 264 |
| 1.1 Інструктаж з охорони праці. Ознайомлення з навчальним закладом | 6 |
| 1.2 Оволодіння операціями, способами та видами робіт, які повинен виконувати тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1 | 258 |
| 1.2.1 Слюсарні роботи | 102 |
| 1.2.2 Технічне обслуговування та ремонтні роботи | 66 |
| 1.2.3 Підготовка МТА до роботи | 66 |
| 1.2.4 Постановка техніки на зберігання | 24 |
| 2. Виробнича практика | 260 |
| 2.1 Інструктаж з охорони праці. Ознайомлення з господарством | 6 |
| 2.2 Самостійне виконання робіт тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва категорії А1 | 254 |
| 2.3 Кваліфікаційна пробна робота |  |
| Всього | 524 |

1 Виробниче навчання

1.1 Інструктаж з охорони праці. Ознайомлення з навчальним закладом.

Значення виробничого навчання у процесі підготовки кваліфікованих робітників. Ознайомлення з програмою виробничого навчання тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва категорії А1, робочою інструкцією щодо виконання робіт та інструкцією з охорони праці, майстернею.

Ознайомлення із навчальним закладом. його територією, площею, плануванням, розташуванням.

Ознайомлення з режимом роботи та правилами внутрішнього розпорядку, організацією робочого місця.

Інструктаж з охорони праці. Причини i види травматизму. Безпечнi прийоми роботи. Засоби захисту, передбачені конструкцією (огородження, блокувальні пристрої, дистанційне керування, сигналізація тощо). Індивідуальні засоби захисту.

Пожежна безпека. Причини загоряння i заходи щодо його усунення. Призначення i користування пiнними i вуглекислими вогнегасниками. Правила поведiнки в разі виникнення пожеж.

Електробезпека. Захисне заземлення обладнання у майстернi. Правила користування електроiнструментом. Перша допомога в разі ураження електричним струмом.

Вимоги безпеки праці до обладнання i робочих мiсць. Порядок закріплення слухачів за робочими місцями.

У процесі організації та проведення виробничого навчання необхідно дотримуватися такої послідовності виконання завдань:

- повне чи часткове розбирання машин (двигунів) або їх частин (збірних одиниць);

- вивчення взаємодії деталей, умов роботи складових частин машини (двигуна) і збірних одиниць, їх мащення та охолодження;

- вивчення можливих експлуатаційних неполадок та способів їх усунення;

- вивчення технологічних регулювань;

- складання збірних одиниць і машини загалом.

Ступінь повноти розбирання збірних одиниць у кожному завданні визначається необхідністю створення оптимальних умов для досягнення навчальних цілей і повинна бути відображена в інструкційно-технологічних картах.

У випадках, коли монтажні роботи трудомісткі, і часу для вивчення будови і принципу роботи механізму чи системи може бути недостатньо, рекомендується мати на робочих місцях частково розібрані та підготовлені для вивчення збірні одиниці.

1.2 Оволодіння операціями, способами та видами робіт, які повинен виконувати тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1.

1.2.1 Слюсарна справа.

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, техніка безпеки, сучасні технології, інструменти та пристосування. Ознайомлення учнів з слюсарною майстернею, обладнанням та правилами користування слюсарним  інструментом.

Площинне розмічання.

Вправи:

Нанесення горизонтальних, вертикальних, похилих та осьових ліній.

Некернення центрів отворів.

Розмічання за шаблоннами, за зразком, за місцем розташування.

Рубання, випрявляння та згинання.

Вправи:

Рубання зубилом розмічених деталей з листової сталі.

Вирубування крейцмейселем прямолінійних та криволінійних пазів.

Випрявляння за допомогою ручного преса.

Згинання кілець із дроту та листової сталі.

Рубання, виправлянні та згинання металу з використанням електричного та пневматичного інструменту.

Різання металу.

Вправи:

Різання листового металу ручними ножницями.

Різання сортового металу ручною ножівкою.

Різання труб труборізом.

Різання металу з використанням електричного та пневматичного інструменту.

Обпилювання металу.

Вправи:

Обпилювання деталей з використанням ручного інструменту.

Обпилювання деталей різних за профілем за копіром.

Обпилювання металу з використанням електричного та пневматичного інструменту.

Свердління, зенкерування, зенкування, розвертання отворів.

Вправи:

Кріплення свердел та заготовок.

Свердління наскрізних отворів за розміткою

Свердління за кондуктором.

Загострення свердел.

Ознайомлення з будовою свердлильного верстата та виконання робіт на ньому.

Зенкерування просвердлених отворів.

Зенкування просвердлених отворів під головки болтів, гвинтів, заклепок.

Розвертання вручну циліндричних і конічних отворів чорновими і чистовими розвертками.

Нарізання різьби.

Вправи:

Нарізання та  прогін круглими і розсувними плашками зовнішньої різьби.

Нарізання та  прогін внутрішньої різьби мітчиком.

Видалення зламаних мітчиків.

Перевірка якості різьби.

Клепання.

Вправи:

Підготовка деталей до склепування, утворення отворів під заклепку.

Склепання двох і декількох листв на хлистом однорядним і багаторядним швами напівкруглими та потайними головками заклепок.

Запресуваня і випресовування пальців, втулок та інших деталей.

Виконання робіт з використанням електричного та пневматичного інструменту.

Шабрування.

Вправи:

Підготовка поверхонь та інструменту до шабрування.

Виконання робіт способами шабрування «від себе» та «до себе».

Шабрування прямолінійних і криволінійних поверхонь за 11-12 квалітетами.

Виконання робіт з використанням електричного та пневматичного інструменту.

Пригонка та припасування.

Вправи:

Підготовка поверхонь та інструменту до шабрування.

Пригонка та припасування замкнутих та напівзамкнутих контурів.

Контроль якості виконаних робіт.

Паяння.

Вправи:

Підготовка поверхонь для паяння м’якими та твердими припоями.

Підбір і підготовка флюсів.

Виконання паяння різними типами паяльників.

Виконання паяння різними типами швів.

Контроль якості виконаних робіт.

Склеювання.

Вправи:

Підготовка поверхонь для склеюваня, підбір клеючих речовин.

Виконання склювання різними типами з’єднань.

Контроль якості виконаних робіт.

Комплексні роботи.

Вправи:

Виконання робіт, які включають всі раніше пройдені слюсарні операції.

1.2.2. Технічне обслуговування та ремонтні роботи.

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, техніка безпеки, сучасні технології, інструменти та пристосування. Ознайомлення учнів з слюсарною майстернею, обладнанням та правилами користування слюсарним  інструментом.

Вправи:

Освоєння пpийомiв оцiнювання технiчного стану робочих органів сiльськогосподаpської техніки, визначення агрегатів і деталей, що підлягають заміні.

Освоєння операцій щозмінного, періодичного та сезонного технічного обслуговування сільськогосподарської техніки під час переходу до весняно-літнього та осінньо-зимового періодів експлуатації, проведення заміни підшипників з попереднім підігрівом, шківів, зірочок, ланцюгів, пасів з використанням спеціальних знімачів, шестерень редукторів та коробки передач.

Освоєння пpийомiв із проведення ремонту трактора агрегатним методом.

Освоєння прийомів із проведення ремонту типових з’єднань та деталей.

Освоєння пpийомiв із проведення дефектування робочих органів гpунтообpобних машин.

Освоєння пpийомiв із пpоведення дефектування робочих органiв, вузлiв i агpегатiв посiвних та садильних машин, пpоведення нескладного pемонту pобочих оpганiв посiвних сільськогосподарських i садильних машин, пеpевipки якості pемонту, виконання демонтажу колеса з ремонтом камери, проведення регулювання підшипників колеса.

Освоєння пpийомiв із проведення ремонту різальних апаратів косарок, ремонт картоплекопачів.

Освоєння пpийомiв ремонту обприскувача.

Вивчення та освоєння прийомів навішування сільськогосподарських машин на гусеничні та колісні трактори. Регулювання колії трактора.

1.2.3. Підготовка МТА до роботи.

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, техніка безпеки, сучасні технології, інструменти та пристосування. Ознайомлення учнів з слюсарною майстернею, обладнанням та правилами користування слюсарним  інструментом.

Вправи:

Підготовка машинно-тракторних агрегатів для основного і передпосівного обробітку грунту: комплектування, технічне обслуговування агрегату, підготовка до роботи. Виконання заданої роботи відповідно до агротехнічних вимог, дотримуючись правил безпеки праці та протипожежної безпеки. Визначення продуктивності агрегату та витрати пального.

Підготовка машинно-тракторних агрегатів для посіву та посадки сільськогосподарських культур: комплектування, технічне обслуговування агрегату, підготовка до роботи. Виконання заданої роботи відповідно до агротехнічних вимог, дотримуючись правил безпеки праці та протипожежної безпеки. Визначення продуктивності агрегату та витрати пального.

Підготовка машинно-тракторних агрегатів для внесення добрив та ядохімікатів: комплектування, технічне обслуговування агрегату, підготовка до роботи. Виконання заданої роботи відповідно до агротехнічних вимог, дотримуючись правил безпеки праці та протипожежної безпеки. Визначення продуктивності агрегату та витрати пального.

Підготовка машинно-тракторних агрегатів для заготівлі грубих кормів та силосу: Виконання заданої роботи відповідно до агротехнічних вимог, дотримуючись правил безпеки праці та протипожежної безпеки. Визначення продуктивності агрегату та витрати пального.

Підготовка машинно-тракторних агрегатів для поливу сільськогосподарських культур дощуванням: комплектування, технічне обслуговування агрегату, підготовка до роботи. Виконання заданої роботи відповідно до агротехнічних вимог, дотримуючись правил безпеки праці та протипожежної безпеки. Визначення продуктивності агрегату та витрати пального.

Підготовка машинно-тракторних агрегатів для обробітку посівів: комплектування, технічне обслуговування агрегату, підготовка до роботи. Виконання заданої роботи відповідно до агротехнічних вимог, дотримуючись правил безпеки праці та протипожежної безпеки. Визначення продуктивності агрегату та витрати пального.

Підготовка машинно-тракторних агрегатів для збирання сільськогосподарських культур: комплектування, технічне обслуговування агрегату, підготовка до роботи. Виконання заданої роботи відповідно до агротехнічних вимог, дотримуючись правил безпеки праці та протипожежної безпеки. Визначення продуктивності агрегату та витрати пального.

Підготовка трактора з причепом( напівпричепом) до виконання транспортних робіт: комплектування, технічне обслуговування агрегату, підготовка до роботи. Виконання заданої роботи відповідно до вимог правил доржнього руху, дотримуючись правил безпеки праці та протипожежної безпеки. Визначення продуктивності агрегату та витрати пального.

1.2.4. Постановка техніки на зберігання.

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, техніка безпеки, сучасні технології, інструменти та пристосування. Ознайомлення учнів з слюсарною майстернею, обладнанням та правилами користування слюсарним  інструментом.

Вправи:

Робота з підготовки до зберігання сільськогосподарської техніки та знімання її із зберігання: виконання робіт із підготовки техніки до зберігання, вибір місця зберігання техніки, забезпечення захисту машин від корозії під час постановки їх на зберігання, технічне обслуговування у процесі підготовки до зберігання і в період зберігання.

Виконання робіт із знімання сільськогосподарської техніки із зберігання.

- Виробнича практика

2.1. Інструктаж з охорони праці. Ознайомлення з виробництвом.

# Інструктаж з охорони праці. Ознайомлення з виробництвом, з правилами та обов’язками працівників і розпорядком дня у господарстві. Організація робочого місця. Планування роботи. Контроль якості робіт.

# Іструктаж з охорони праці на робочому місці, під час ремонту, технічної експлуатації тракторів, сільськогосподарських машин та знарядь проти-пожежної безпеки. Засоби охорони праці та індивідуального захисту.

# 2.2. Самостійне виконання операцій, прийомів та видів робіт, що виконує тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1 відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики.

Детальну програму виробничої практики з урахуванням вимог підприємства, організації, установи – замовників кадрів, а також з дотриманням спеціалізації слухачів і необхідності засвоєння ними новітніх технологій та сучасних методів та прийомів праці розробляється безпосередньо професійно-технічним навчальним закладом за участю підприємства, організації, установи – замовників кадрів і затверджують у встановленому порядку.

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо, з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів, та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

(код, назва професії)

Кваліфікація ___________А1________________

(рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія)

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

- Типи грунтів, їх склад. Фізичні та фізико-механічні властивості грунтів.

- Родючість грунтів та шляхи її покращення.

- Основні види, способи та технологію обробітку грунту.

- Види сівозмін та принципи їх побудови.

- Класифікація та види добрив. Технологію внесення добрив. Вапнування та гіпсування грунтів.

- Сорти сільськогосподарських культур та агротехнічні вимоги до якості насіння.

- Способи та терміни сівби. Норма висіву та глибина загортання насіння.

- Систему та технологію післяпосівного обробітку грунту.

- Заходи та методи боротьби з бур’янами, шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур.

- Біологічні особливості росту та розвитку зернових, зернобобових, технічних та овочевих культур.

- Кормовиробництво та кормові культури. Техніку та технології заготівлі кормів.

- Ботанічний склад та морфологічні і біологічні особливості плодових культур та винограду.

- Види меліорації грунтів. Види та способи поливів.

- Типи грунтової ерозії. Протиерозійні прийоми обробітку грунту.

- Технологію вирощування та збирання зернових, зернобобових, круп’яних, овочевих культур, кукурудзи на зерно, рису та сої, картоплі, цукрових буряків, соняшнику, льону та ріпаку.

- Організацію проведення механізованих робіт.

- Типи машино-тракторних агрегатів, їх комплектування.

- Експлуатаційні показники та продуктивність машино тракторних агрегатів.

- Способи руху агрегатів.

- Витрати палива та мастильних матеріалів. Шляхи їх економії.

- Класифікацію тракторів та їх загальну будову.

- Класифікацію та будову двигунів тракторів.

- Будову та принцип роботи:

- трансмісії гусеничних та колісних тракторів;

- ведучих мостів та гальмівної системи;

- ходової частини та рульового керування;

- робочого та допоміжного обладнання;

- електрообладнання.

- Класифікацію, будову та регулювання плугів, плоскорізів, лущильників, борін, котків, зчіпок, культиваторів, комбінованих ґрунтообробних агрегатів.

- Будову, принцип роботи, та технологічне налагодження машин для приготування, навантаження та внесення добрив.

- Класифікацію, будову, принцип роботи та технологічне налагодження сівалок картоплесаджалок, розсадосадильних машин.

- Будову, принцип роботи та технологічне налагодження оприскувачів, протруювачів та машин для приготування робочих рідин.

- Типи та будову планувальників, канавокопачів, дощувальних машин. Їх технологічне налагодження.

- Типи, будову, принцип роботи та технологічне налагодження косарок, граблів, скиртокладів, копицевозів, підбирачів-копнувачів, прес-підбирачів.

- Будову, принцип роботи та технологічне налагодження причіпних кукурудзозбиральних комбайнів, картоплезбиральних та бурякозбиральних машин.

- Будову, принцип роботи та технологічне налагодження машин для збирання овочів.

- Типи та будову причепів та напівпричепів.

- Метали. Властивості металів та їх сплавів.

- Види термічної обробки сталі.

- Допоміжні матеріали та їх застосування в машинобудуванні.

- Способи захисту деталей від корозії.

- Будову та правила використання контрольно-вимірювального інструменту.

- Види обробки металів (рубання, правлення, гнуття, різання, обпилювання, свердління, зенкування, нарізання різі, клепання, притирання, паяння).

- Порядок приймання в експлуатацію нових та відремонтованих машин.

- Види, зміст та порядок виконання технічних обслуговувань.

- Діагностування тракторів та сільськогосподарських машин.

- Види, способи  та технологію ремонту тракторів та сільськогосподарських машин.

- Види та способи зберігання сільськогосподарської техніки.

- Правила дорожнього руху та основи безпеки руху.

- Правові та організаційні основи охорони праці, безпеку праці у сільськогосподарському виробництві, основи пожежної та електробезпеки, основи гігієни праці та санітарії, надання першої медичної допомоги у разі нещасних випадків.

- Читати робочі, складальні креслення та схеми.

- Зміст і правила оформлення первинних документів з обліку роботи машин (облікових листів тракториста-машиніста, шляхового листа та інш.

- Норми виробітку і витрати паливо-мастильних матеріалів.

- Шляхи зниження собівартості виконуваних робіт та методи і засоби підвищення продуктивності праці.

ВМІЄ:

- Організувати робоче місце.

- Дотримуватись вимог безпеки праці у сільськогосподарському виробництві, пожежної та електробезпеки, гігієни праці та санітарії, надавати першу медичну допомогу у разі нещасних випадків при виконанні робіт.

- Підбирати та використовувати необхідний інструмент, обладнання та пристосування для проведення ТО та ремонту техніки.

- Виконувати розмічання, рубання, згинання, різання, обпилювання, свердління, зенкування, розвертання, нарізання різі, клепання, склеювання, паяння, шабрування.

- Оцінювати технічний стан робочих органів сільськогосподарської техніки.

- Виконувати операції технічного обслуговування сільськогосподарської техніки.

- Виконувати ремонт тракторів агрегатним методом та нескладний ремонт робочих органів сільськогосподарських машин.

- Виконувати дефектування робочих органів техніки.

- Керувати гусеничним та колісним тракторами з потужністю двигуна до 73,5 кВт (100 к.с.).

- Проводити комплектування та підготовку МТА для виконання сільськогосподарських та інших робіт, в т.ч. підбір шин в залежності від тиску колісного трактору на грунт.

- Виконувати технологічні операції:

  - основного і передпосівного обробітку грунту;

  - посіву та посадки сільськогосподарських культур;

  - внесення добрив та ядохімікатів, в тому числі промивка під час переходу з одного видку добрив та ядохімікатів на інший;

  - заготівлі грубих кормів та силосу;

  - поливу сільськогосподарських культур;

  - обробітку посівів;

  - збирання сільськогосподарських культур.

- Виконувати транспортні роботи.

- Визначати продуктивність агрегатів та витрати пального.

- Визначати несправності тракторів, причіпних і начіпних знарядь та інших машин, що з ними агрегатуються та усувати їх.

- Виконувати операції з зберігання сільськогосподарської техніки.

- Оформляти облікові листи тракториста-машиніста та шляхові листи.

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

| Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- |
|  | для індивідуального користування | для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Натуральні зразки |  |  |  |
|  | Натуральні зразки сільськогосподарських рослин |  | комплект |  |
|  | Деталі і збірні одиниці вузлів і агрегатів тракторів |  | комплект |  |
|  | Робочі органи сільськогосподарської техніки |  | комплект |  |
| 2. | Інструменти |  |  |  |
|  | Лещата | 1 |  | на ланку |
|  | Комплект вимірювального інструменту | 1 |  |  |
|  | Комплект слюсарного інструменту | 1 |  |  |
|  | Комплект інструментів для нарізання різьб | 1 |  |  |
|  | Комплект ключів |  | 5 |  |
|  | Ломики монтажнi |  | 2 |  |
|  | Ключі для відгвинчування шпильок |  | 2 |  |
|  | Кувалда |  | 2 |  |
|  | Комплект наставок для втулок |  | 2 |  |
|  | Динамометричні ключі |  | 2 |  |
|  | Динамометри |  | 1 |  |
|  | Контрольна лінійка |  | 1 |  |
|  | Набір щупів |  | 2 |  |
|  | Свердла спіральні з конічним і циліндричним хвостовиком Ø 1-24 мм (різні) |  | комплект |  |
|  | Ручні, електричні дрилі |  | комплект | за числом одночасно задіяних ланок |
|  | Свердлильні верстати |  | комплект |  |
|  | Паяльники: звичайний, електричний |  | комплект |  |
|  | Набір ключів |  | комплект |  |
|  | Пристрій для перевірки тиску форсунок |  | комплект |  |
|  | Шаблони оправки для центрування дисків |  | комплект |  |
|  | Люфтоміри |  | комплект |  |
|  | Лінійка для перевірки сходження коліс |  | комплект |  |
|  | Пристрій для перенесення акумуляторних батарей |  | комплект | за числом одночасно задіяних ланок |
|  | Денсиметр |  | комплект |  |
|  | Ртутний термометр |  | комплект |  |
|  | Спиртовий термометр |  | комплект |  |
|  | Скляна трубка для вимірювання рівня електроліту |  | комплект |  |
|  | Контрольна лампа |  | комплект |  |
|  | Вибивачі різних діаметрів |  | комплект |  |
|  | Вибивачі з латунними наконечниками |  | комплект |  |
|  | Пластинчасті щупи |  | комплект |  |
|  | Пружинний динамометр |  | комплект |  |
|  | Підставки під опорні колеса |  | комплект |  |
|  | Підставки під копіювальні колеса |  | комплект |  |
|  | Підставки під раму |  | комплект |  |
|  | Домкрат-гідравлічний |  | комплект |  |
| 3. | Машини і механізми |  |  |  |
|  | Трактори колісні з потужністю двигуна до 73,5 кВт (до 100 к.с.) |  | 4 |  |
|  | Трактори гусеничні з потужністю двигуна до 73,5 кВт (до 100 к.с.) |  | 2 |  |
|  | Плуги |  | 2 |  |
|  | Культиватори |  | 2 |  |
|  | Лущильник |  | 1 |  |
|  | Розкидувач органічних добрив |  | 1 |  |
|  | Розкидувач мінеральних добрив |  | 1 |  |
|  | Оприскувач |  | 1 |  |
|  | Косарка |  | 1 |  |
|  | Граблі тракторні |  | 1 |  |
|  | Картоплесаджалка |  | 1 |  |
|  | Борони зубові |  | комплект |  |
|  | Борона дискова |  | 1 |  |
|  | Котки |  | комплект |  |
|  | Сівалки |  | 2 |  |
|  | Косарка-плющилка |  | 1 |  |
|  | Причеп тракторний |  | 2 |  |
| 4. | Устаткування |  |  |  |
|  | Таль ручна |  | 1 |  |
|  | Домкрат |  | 2 |  |
|  | Стiл монтажний |  | 5 |  |
|  | Пiдставка для роз’єднання деталей |  | 5 |  |
|  | Підставки під агрегати |  | 5 |  |
|  | Ванна пересувна |  | 1 |  |
|  | Стелаж для деталей |  | 1 |  |
|  | Компресор |  | 1 |  |
|  | Кран-балка |  | 1 |  |
|  | Верстат свердлильний |  | 1 |  |
|  | Маслонагнітач |  | 1 |  |
|  | Солідолонагнітач |  | 1 |  |
|  | Пристрої для рихтування |  | 2 |  |
| 5. | Пристосування: |  |  |  |
|  | Комплект знімачів |  | 1 |  |