Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8331.ДМ.01.00 – 2013

(позначення стандарту)

Професія : тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

Код: 8331

Категорії: В1

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

- Професія 8331 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

- Кваліфікація: керування машинами категорії В1

- Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: правила, способи і особливості виконання збиральних робіт на зерно- і кукурудзозбиральних  комбайнах згідно з  сучасними вимогами агротехніки та агротехнології; будову, принцип дії, правила їх технічної експлуатації; шляхи та засоби запобігання втратам зерна під час збирання врожаю; способи виконання слюсарних робіт під час технічного обслуговування та ремонту зерно- і кукурудзозбиральних комбайнів; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Повинен уміти: самостійно виконувати сільськогосподарські  (збиральні) роботи  на самохідних зерно- і кукурудзозбиральних комбайнах згідно з вимогами агротехніки та агротехнології. Виконувати слюсарні роботи середньої складності під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту комбайнів. Дотримуватися правил дорожнього руху та правил технічної експлуатації самохідних зерно- і кукурудзозбиральних комбайнів. Додержуватися правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії, особистої гігієни та пожежної безпеки.

- Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а)раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б)додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

- Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень «Тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва» категорії А1:

- за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах І, ІІ та ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією «Тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва» категорії А1 не менше 1 року.

- Сфера професійного використання випускника

# Загальні професії сільськогосподарського виробництва

- Специфічні вимоги

Вік: по закінченні терміну навчання - не менше 17 років.

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження.

Примітка: Учням, які закінчили навчання в технікумі, коледжі, професійно-технічному начальному закладі, професійному навчально-виховному закладі або загальноосвітній школі ІІІ ступеня, але не досягли встановленого віку, за якого надається право на керування відповідними транспортними засобами, видається свідоцтво встановлено зразка.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія – 8331 Тракторист-машиніст сільсько-господарського виробництва

Кваліфікація – категорія В1

Загальний фонд навчального часу – 220 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 10 |  |
| 1.1 | Основи галузевої економіки та підприємництва | 2 |  |
| 1.2 | Основи правових знань | 2 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 2 |  |
| 1.4 | Резерв часу | 4 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 89 | 24 |
| 2.1 | Агро технологія | 4 |  |
| 2.2 | Сільськогосподарські машини | 44 | 16 |
| 2.3 | Комплексна система технічного обслуговування i ремонту сільськогосподарської технiки | 18 | 12 |
| 2.4 | Правила дорожнього руху | 4 |  |
| 2.5 | Основи безпеки руху | 4 |  |
| 2.6 | Охорона праці | 15 |  |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 108 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 36 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 72 |  |
| 4 | Консультації | 6 |  |
| 5 | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
|  | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 214 | 24 |

Перелік кабінетів лабораторій, полігонів для підготовки кваліфікованих працівників за професією «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» категорії В1

Кабінети:

- інформаційних технологій

- охорони праці

- сільськогосподарських машин

Лабораторії:

- сільськогосподарських машин.

Майстерні:

- пункт технічного обслуговування

Навчальний полігон:

- пост технологічного налагодження машин

- машинний двір

- майданчик для практичного оволодіння навичками з керування тракторами та сільськогосподарськими машинами

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств - замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки та підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Реформування економіки. Власність та її економічна сутність. Роздержавлення та приватизація | 1 |  |
| 2. | Витрати виробництва і собівартість продукції | 1 |  |
|  | Всього | 2 |  |

Тема 1. Реформування економіки. Власність та її економічна сутність. Роздержавлення та приватизація.

Основні напрями реформування економіки України.

Реформування державної власності за сучасних умов. Роздержавлення та приватизація. Державна програма приватизації в Україні. Орендна форма господарювання.

Тема 2. Витрати виробництва і собівартість продукції.

Завдання обліку виробництва. Економічний зміст виробничих витрат та їх класифікація. Склад витрат виробництва. Класифікація витрат за статтями калькуляції.

Калькуляція собівартості сільськогосподарської продукції. Обчислення собівартості робіт і послуг. Собівартість продукції та шляхи їх зниження.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Колективний договір. Особливості правового регулювання трудових відносин | 1 |  |
| 2. | Власність та її форми | 1 |  |
|  | Всього | 2 |  |

Тема 1. Колективний договір. Особливості правового регулювання трудових відносин.

Колективний договір, його зміст, форма і порядок укладання. Строк чинності колективного договору. Порядок внесення змін і доповнень. Контроль за виконанням, звіти перед трудовим колективом про виконання трудового договору.

Нормативні акти, що регулюють охорону праці. Обов’язки власника або уповноваженого ним органу з поліпшення та оздоровлення умов праці робітників.

Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємствах сільського господарства. Права на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

Охорона праці жінок. Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок. Обмеження їх праці на роботах у нічний час. Обмеження залучення до надурочних робіт і робіт у вихідні дні, направлення у відрядження.

Охорона праці молоді. Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб до вісімнадцяти років. Норми виробітку для молодих робітників, оплата праці, відпустки, розірвання з ними трудового договору.

Тема 2. Власність та її форми.

Право власності. Суб’єкти та об’єкти права власності.

Форми власності: колективна, державна, приватна.

Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Особливості застосування геоінформаційних технологій для забезпечення технології "точного землеробства" в сільському господарстві | 2 |  |
|  | Всього годин: | 2 |  |

Тема 1. Застосування геоінформаційних технологій для забезпечення технології "точного землеробства" в сільському господарстві.

Необхідність використання ГІС в сільському господарстві.

Апаратні засоби для точного землеробства. Системи паралельного водіння на базі GPS навігації. Пробовідбірники ґрунту й агрохімічні лабораторії. Датчики врожаю. Системи диференційованого внесення рідких і твердих добрив та ядохімікатів.

Моніторинг сільськогосподарських угідь. Моніторинг робочих ділянок полів. Агрохімічний моніторинг полів. Складання карт врожайності. Аналіз різних умов місцевості.

Моніторинг техніки. Автоматизований збір даних, на основі GPS навігації. Візуалізація переміщень техніки. Оперативний облік механізованих робіт.

Технологічне планування й управління.

Типова навчальна програма з предмета «Агротехнологія»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Інтенсивні технології вирощування та збирання зернових і зернобобових культур та кукурудзи | 2 |  |
|  | Організація проведення збиральних робіт | 2 |  |
| Всього годин: | 4 |  |

Тема 1. Інтенсивні технології вирощування та збирання зернових і зернобобових культур та кукурудзи.

Сутність інтенсивних технологій.

Агротехнічні вимоги до вирощування зернових колосових, зернобобових і круп'яних культур (рису та сої), кукурудзи (на зерно) та соняшнику за інтенсивними технологіями. Агробіологічні та фізико-механічні властивості зернових культур, кукурудзи (на зерно) та соняшнику.

Комплекс машин, що застосовується для їх вирощування та збирання за інтенсивними технологіями. Агротехнічні вимоги до збирання урожаю. Способи та технологія збирання. Особливості збирання високостеблевих, полеглих, низькорослих та вологих хлібів, рису та сої. Боротьба із втратами врожаю. Контроль за якістю робіт. Вимоги безпеки праці.

Тема 2. Організація проведення збиральних робіт.

Організація збирання зернових, круп’яних і зернобобових культур, кукурудзи (на зерно). Обґрунтування способів збирання, строків, площ, технологічних схем збирання колосових та зернобобових культур, кукурудзи та соняшнику, прогресивних форм організації праці.

Підготовка комбайнів і полів до роботи. Перевірка технічного стану комбайнів перед початком роботи.

Організація збирання врожаю у нічний час. Оцінювання якості роботи комбайнів під час підбирання та обмолочування валків, прямого комбайнування. Перевірка якості роботи молотарки та очисних органів комбайна, висоти зрізу.

Організація та забезпечення безперебійної роботи збиральних і транспортних засобів. Передовий досвід збирання врожаю.

Безпека праці. Протипожежна безпека на збиральних роботах.

Типова навчальна програма з предмета

###### «Сільськогосподарські машини»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лаб.-практ. заняття |
| 1 | Загальні відомості про зерно- і кукурудзозбиральні комбайни | 2 |  |
| 2 | Особливості будови та експлуатації двигунів зерно- та кукурудзозбиральних комбайнів | 4 | 2 |
| 3 | Жатна частина зерно- і кукурудзозбиральних комбайнів | 6 | 2 |
| 4 | Молотильно-сепарувальна частина зернозбиральних комбайнів | 6 | 2 |
| 5 | Очисник качанів кукурудзозбирального комбайна | 2 |  |
| 6 | Пристрої та обладнання для збирання і вивантаження незернової частини врожаю, збирання неколосових культур | 4 | 2 |
| 7 | Подрібнювач і силосопровід самохідного кукурудзо-збирального комбайна. Особливості конструкції та технологічний процес роботи причіпного комбайна | 4 | 2 |
| 8 | Трансмісія, ходова частина, гальма і механізми керування | 4 | 2 |
| 9 | Гідравлічна система комбайнів | 6 | 2 |
| 10 | Електрообладнання і автоматична система контролю | 4 | 2 |
| 11 | Технологічне налагодження та переобладнання зернозбиральних комбайнів для збирання різних культур | 2 |  |
| Всього | 44 | 16 |

1. Загальні відомості про зерно- і кукурудзозбиральні комбайни.

Загальні відомості з історії комбайнобудування та перспективи його розвитку в Україні. Класифікація та модифікація комбайнів. Комбайни зарубіжних фірм, особливості їх конструкції та технологічного налагодження.

Призначення та технічна характеристика зернозбиральних і кукурудзозбиральних комбайнів. Технологічний процес роботи комбайнів.

Кабіна і органи керування комбайнами. Особливості керування комбай-нами зарубіжних фірм. Прилади та пристосування безпечної роботи комбайнів.

2. Особливості будови та експлуатації двигунів зерно- та кукурудзозбиральних комбайнів.

Технічна характеристика і особливості будови та встановлення двигунів на комбайни, будова рам і кріплень. Робочий процес, особливості пуску та умови роботи двигунів. Засоби контролю за роботою двигуна з кабіни.

Блок радіаторів. Повітроочисник. Привід очищення радіаторів.

Регулювання механізму очищення. Привід робочих органів і механізмів комбайна. Будова і порядок роботи механізму вмикання приводу молотарки. Контроль повного вмикання молотарки.

Основні експлуатаційні несправності силової установки комбайнів, способи їх усунення.

Безпека праці.

Лабораторно-практична робота:

1. Вивчення будови дигунів комбайнів.

3. Жатна частина зерно- і кукурудзозбиральних комбайнів.

Призначення, загальна будова жатної частини комбайнів і з’єднання її з молотаркою комбайна. Встановлення копіювальних башмаків на висоту зрізування стебел. З’єднання корпусу жатки з проставкою, похилою камерою; ущільнювальні пристрої.

Будова і процес роботи різального апарата, шнека, мотовила. Якість і надійність їх роботи.

Проставка і похила камера, їх призначення, будова.

Робота механізму реверса похилої камери, схема його включення. Піднімальний і зрівноважувальний механізми жатної частини.

Особливості будови складових частин і процес роботи барабанного підбирача і платформи-підбирача.

Схема приводу робочих органів жатної частини, підготовка її до роботи, можливі неполадки жатної частини, способи їх усунення.

Загальна будова жатної частини кукурудзозбирального комбайна, напрямні потоки, їх будова, кріплення до рами комбайна, регулювання на висоту зрізування.

Різальний апарат, його будова, робота, регулювання і технічний догляд.

Подавальні та піднімальні ланцюги.

Качановідривні апарати, їх будова. Робота гвинтових конвеєрів качанів і стебел.

Робота жатки з автоматичним керуванням висоти зрізу.

Пристрій для піднімання полеглих і нахилених стебел. Будова і робота автомата спрямування потоків.

Механізм приводу робочих органів. Призначення та будова пристроїв до зернозбиральних комбайнів для збирання різних культур.

Безпека праці.

Лабораторно-практична робота:

1. Вивчення будови жатної частини зерно- і кукурудзозбиральних комбайнів. Їх регулювання.

4. Молотильно-сепарувальна частина зернозбиральних комбайнів

Загальна будова і процес роботи молотильно-сепарувальної частини комбайна.

Приймальна камера, приймальний бітер. Ущільнення між приймальною і похилою камерами.

Призначення молотильних апаратів, їх типи. Поняття про пропускну здатність молотарки. Будова молотильного апарата. Двобарабанні молотильні апарати. Технологічний процес обмолочування. Механізм регулювання частоти обертів барабана і механізм регулювання дек одно- і двобарабанних молотильних апаратів. Регулювання молотильного апарата залежно від виду збиральних зернових культур та їх стану. Неполадки молотильних апаратів і способи їх усунення.

Домолочувальний пристрій, відбійний і проміжний бітери.

Соломотряс, його призначення, будова, принцип роботи. Технологічний процес вилучення зернової суміші соломотрясом з обмолоченої маси.

Очистка, її призначення і загальна будова механізмів очистки.

Основні складові одиниці очистки. Процес вилучення зерна від великих, дрібних і легких домішок. Регулювання решіт і подовжувача очистки залежно від стану культур і якості суміші. Неполадки очистки і способи їх усунення.

Конструктивні особливості та технологічний процес роботи аксіально-роторного молотильно-сепарувального апарата.

Безпека праці.

Лабораторно-практична робота:

1. Вивчення будови молотильно-сепарувальної частини зернозбиральних комбайну. Їх регулювання.

5. Очисник качанів кукурудзозбирального комбайна.

Призначення, принцип роботи, загальна будова очисника качанів.

Блок очисника. Схема приводу очисних вальців. Притискний пристрій. Конвеєр обгорток. Пристрій для відділення зерна. Конвеєри качанів. Регулювання натягу стрічки конвеєра. Призначення вентилятора.

Безпека праці.

6. Пристрої та обладнання для збирання і вивантаження незернової частини врожаю, збирання неколосових культур.

Будова і принцип дії зернових та колосових шнеків і елеваторів. Привід шнеків і елеваторів, їх регулювання.

Призначення бункера, його місткість, будова і розміщення на комбайні.

Робота гідропульсаторів, віброзбуджувача і сигналізаторів. Привід вивантажувального пристрою.

Призначення, місткість і будова копнувача. Принцип дії механізму і автомата вивантаження копиці, гідроавтоматичної системи закриття клапана та сигнального пристрою. Неполадки копнувача та способи їх усунення.

Подрібнювач соломи, його будова, процес роботи та регулювання.

Автоматична зчіпка. Капот. Пристрої для збирання неколосових культур (соняшнику, кукурудзи на зерно, круп’яних культур, насінників бобових і злакових).

Безпека праці.

Лабораторно-практична робота:

1. Вивчення будови пристроїв та обладнання для збирання і вивантаження незернової частини врожаю, збирання неколосових культур зернозбирального комбайну. Їх регулювання.

7. Подрібнювач і силосопровід самохідного кукурудзозбирального комбайна. Особливості конструкції та технологічний процес роботи причіпного комбайна.

Призначення, будова і робота подрібнювача та силосопроводу.

Ножовий барабан, конструктивні особливості, принцип роботи, регулювання.

Силосопровід. Приєднання його до кожуха подрібнювача. Механізм переведення силосопроводу в робоче і транспортне положення.

Порівняльна характеристика конструкції та технологічного процесу роботи самохідного кукурудзозбирального комбайна з причіпним комбайном.

Безпека праці.

Лабораторно-практична робота:

1. Вивчення будови подрібнювача і силосопровіду самохідного кукурудзозбирального комбайна. Їх регулювання.

8. Трансмісія, ходова частина, гальма і механізми керування.

Загальна будова ходової частини зернозбирального комбайна з механічною і гідравлічною силовою передачею.

Міст ведучих коліс з механічним приводом. Будова і робота варіатора ходової частини, муфти зчеплення, коробки передач, блокувальних механізмів і гальм.

Будова і робота моста ведучих коліс комбайна з гідрооб’ємним приводом. Головні частини приводу.

Особливості керування коробкою передач з гідроприводом.

Особливості будови моста ведучих коліс і коробки передач кукурудзозбирального комбайна.

Будова і робота бортових редукторів з колісними гальмами. Регулювання гальм.

Мости напрямних коліс зерно- і кукурудзозбиральних комбайнів, їх будова. Правила монтажу і демонтажу коліс.

Гусенична ходова частина. Будова і робота знімних гусеничних рушіїв.

Основні регулювання ходової частини. Можливі експлуатаційні неполадки ходової частини і способи їх усунення.

Безпека праці.

Лабораторно-практична робота:

1. Вивчення будови трансмісії, ходової частини, гальм і механізмів керування комбайнів. Їх регулювання.

9. Гідравлічна система комбайнів.

Гідравлічна система, її призначення, схема роботи.

Характеристика основної гідравлічної системи. Призначення, будова і робота вузлів та агрегатів гідросистеми: шестеренного насоса, гідророзпо-дільників з механічним і електромагнітним керуванням клапанів та гідрозамків, гідроциліндрів плунжерного і поршневого типів, гідробаків, фільтрів.

Гідросистема рульового керування, її призначення і будова, схема роботи.

Особливості будови гідросистеми рульового керування кукурудзозбирального комбайна. Система автоматичного водіння комбайна за рядками. Неполадки основної гідросистеми і рульового керування, способи їх виявлення і усунення. Гідросистема приводу горизонтального і розвантажувального конвеєрів комбайна.

Гідрооб’ємний привід ходової частини зерно- і курудзозбирального комбайнів, його призначення, характеристика і принцип роботи. Складові частини гідрооб’ємного приводу, їх будова. Правила експлуатації гідрооб’ємного приводу. Безпека праці.

Лабораторно-практична робота:

1. Вивчення будови гідравлічної системи комбайнів. Їх регулювання.

10. Електрообладнання і автоматична система контролю.

Загальна схема електрообладнання комбайнів. Класифікація електрообладнання за функціональними ознаками. Призначення приладів електрообладнання та їх монтаж на комбайні.

Розміщення та кріплення джерел струму (акумуляторної батареї, генератора), умови їх експлуатації. Неполадки акумуляторних батарей і генераторів, способи їх виявлення та усунення.

Правила користування приладами освітлення і сигналізації, контрольно-вимірювальними приладами мікроклімату.

Особливості керування робочими органами і механізмами комбайна за допомогою електрогідравлічної системи.

Основні складові електронних контрольно-вимірювальних приладів.

Автоматична система контролю (АСК) №1, призначення, характеристика, загальна будова. Блоки автоматичної системи контролю: вимірювання частоти обертання, контролю зниження частоти обертання, світлової та звукової сигналізації, індикації втрат, пуску двигуна, запобіжників. Призначення блоків, процес роботи.

Розміщення датчиків на комбайні. Правила підготовки до роботи і експлуатація автоматичної системи контролю.

Покажчик втрат зерна, його призначення і принцип дії.

Конструктивні особливості автоматичної системи контролю кукурудзозбирального комбайна.

Безпека праці.

Лабораторно-практична робота:

1. Вивчення електрообладнання і автоматичної системи контролю комбайнів.

11. Технологічне налагодження та переобладнання зерно-збиральних комбайнів для збирання різних культур.

Технологічне налагодження комбайнів. Послідовність регулювальних робіт з урахуванням агротехнічного оцінювання поля.

Переобладнання комбайнів для збирання зернових роздільним способом. Навішування жаток на комбайн. Привід валкових жаток комбайнів для збирання соняшнику, бобових культур, кукурудзи на зерно, насінників трав.

Переобладнання комбайна для роботи з підбирачем.

Приймання комбайна. Перевірка технічного стану. Підготовка до роботи. Обкатка комбайна. Безпека праці.

Типова навчальна програма з предмета

###### «Комплексна система технічного обслуговування i ремонту сільськогосподарської технiки»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основи ремонту зерно- і кукурудзозбиральних комбайнів. | 4 |  |
| 2. | Планово-запобіжна система технічного обслуговування комбайнів. Засоби технічного обслуговування. | 4 | 4 |
| 3. | Технічне обслуговування під час обкатки та експлуатації комбайнів. | 6 | 4 |
| 4. | Технічне обслуговування комбайнів під час зберігання. | 4 | 4 |
|  | Всього | 18 | 12 |

Тема 1. Основи ремонту зерно- і кукурудзозбиральних комбайнів.

Види чорних і кольорових металів, неметалевих конструкційних матеріалів, що використовують для ремонту комбайнів, їх основні властивості.

Вимірювальний інструмент та універсальні засоби вимірювань.

Державна система стандартизації, її сутність.

Допуски і посадки, їх позначення і практичне застосування. Квалітети точності.

Види слюсарних робіт, що виконує тракторист-машиніст під час ремонту та технічного обслуговування зерно- і кукурудзозбиральних комбайнів.

Організація ремонту комбайнів. Нормативно-технічна документація з ремонту комбайнів.

Терміни експлуатації комбайнів. Види спрацювань, їх характеристика.

Види ремонту і періодичність їх проведення. Інструмент та пристрої для виконання розбирально-складальних і ремонтних робіт.

Загальна схема технологічного процесу ремонту зернозбиральних комбайнів. Технічні умови на їх ремонт. Порядок розбирання і дефектування. Ремонт жатної та молотильно-сепарувальної частини. Ремонт трансмісії, ходової частини. Порядок складання та регулювання основних вузлів та агрегатів.

Загальна схема технологічного процесу ремонту кукурудзозбиральних комбайнів. Технічні умови на ремонт. Порядок розбирання і дефектування. Ремонт жатної частини, подрібнювача, очисника качанів.

Контроль за якістю ремонту. Безпека праці.

Тема 2. Планово-запобіжна система технічного обслуговування комбайнів. Засоби технічного обслуговування.

Особливості планово-запобіжної системи технічного обслуговування комбайнів, її сутність і значення. Види та періодичність технічного обслуговування комбайнів.

Нормативно-технічна документація з технічного обслуговування комбайнів. Технічне діагностування комбайнів. Основні засоби технічного діагностування. Призначення і характеристика переносних діагностичних комплектів.

Призначення і робота обладнання для змащення і заправлення комбайнів маслом. Заправлення гідростатичної трансмісії маслом. Безпека праці.

Лабораторно-практичні роботи:

- Планово-запобіжне технічне обслуговування комбайнів.

- Проведення роботи з обладнанням для змащення і заправлення систем комбайна.

Тема 3. Технічне обслуговування під час обкатки та експлуатації комбайнів.

Значення технічного обслуговування у підвищенні високої надійності машин та їх ефективної експлуатації. Зміст технічного обслуговування під час підготовки комбайнів до експлуатації.

Види обкатки комбайна та основні технічні вимоги. Режими обкатки. Операції технічного обслуговування після закінчення експлуатаційної обкатки.

Технологія технічного обслуговування комбайнів. Зміст операцій щозмінного технічного обслуговування, ТО-1 і ТО-2. Технічне обслуговування двигунів, агрегатів та механізмів силової передачі, ходової частини, механізмів керування і електрообладнання.

Правила і порядок виконання операцій технічного обслуговування. Обов’язки тракториста-машиніста під час проведення технічного обслуговування комбайнів у період їх експлуатації. Безпека праці.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Технічне обслуговування комбайнів під час обкатки.

2. Технічне обслуговування комбайнів під час експлуатації.

# Тема 4. Технічне обслуговування комбайнів під час зберігання.

Значення та загальні вимоги до зберігання комбайнів. Види та способи зберігання комбайнів. Підготовка комбайнів до тривалого зберігання. Зняття вузлів і агрегатів для закритого зберігання.

Герметизація комбайна. Технічне обслуговування комбайнів у період їх зберігання.

Перелік і послідовність виконання операції, що виконуються під час знімання комбайна з тривалого зберігання. Безпека праці.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Технічне обслуговування комбайнів під час зберігання.

2. Проведення регулювання комбайнів під час зберігання.

Типова навчальна програма з предмета

«Правила дорожнього руху»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Дорожні знаки, їх характеристика | 1 |  |
| 2. | Проїзд перехресть | 1 |  |
| 3. | Особливі умови дорожнього руху | 1 |  |
| 4. | Дорожньо-транспортні пригоди, причини їх виникнення та відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху | 1 |  |
|  | Всього | 4 |  |

Примітка. Програму розробляє навчальний заклад відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва категорії В1 на основі аналогічної програми для підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва категорії А1 із врахуванням змін у законодавчій та нормативній базі з питань правил дорожнього руху.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи безпеки руху»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основнi елементи теоpiї pуху тpактоpа. Психофiзiологiчнi основи пpацi тракториста | 1 |  |
| 2. | Доpожньо-тpанспоpтнi пpигоди, пpичини їх виникнення та вiдповiдальнiсть водiїв за порушення Пpавил доpожнього pуху | 1 |  |
| 3. | Основи безпеки кеpування зерно- і курузудзозбиральним комбайном | 1 |  |
| 4. | Особливостi водiння тpактоpних поїздiв. Забезпечення безпеки пiд час кеpування зерно- і курузудзозбиральним комбайном у piзних умовах | 1 |  |
|  | Всього | 4 |  |

Примітка. Програму розробляє навчальний заклад відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва категорії В1 на основі аналогічної програми для підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва категорії А1 із врахуванням змін у законодавчій та нормативній базі з питань безпеки руху.

Типова навчальна програма з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
| 2. | Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 6 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 2 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 1 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків | 2 |  |
| всього: | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці.

Основні законодавчі акти з охорони праці.

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Обов’язки підприємства щодо забезпечення безпечних умов праці. Обов’язки працівників щодо дотримання безпеки праці. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту.

Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства, правил та інструкцій з охорони праці.

Інструктажі з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов(язані з працею на виробництві і в побуті. Алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворюванням на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема  2. Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.

Правила охорони праці в сільському господарстві.

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт із підвищеною небезпекою та робіт, де є потреба у професійному доборі, для виконання яких необхідне щорічне спеціальне навчання і перевірка знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Роботи з підвищеною небезпекою в сільському господарстві. Безпека праці на робочому місці тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва категорії В1. Основні небезпечні виробничі фактори в сільському господарстві.

Безпека праці під час перевірки технічного стану сільськогосподарської техніки та усунення несправностей перед початком роботи. Безпечні прийоми запуску двигуна трактора. Перевірка справності гальм, освітлювальних приладів, сигнальних пристроїв. Вимоги безпеки під час заправки пальним, комплектування агрегатів. Правила безпеки під час проведення щозмінного технічного обслуговування сільськогосподарської техніки.

Безпека праці під час підготовки до роботи та переїздів до місць роботи. Вимоги безпеки під час виконання технологічного процесу.

Заходи безпеки щодо виконання розбірно-складальних та слюсарно-ремотних робіт. Вимоги до справності та безпечності інструменту, приладів, пристосувань. Безпека праці під час миття агрегатів і деталей.

Безпека праці після закінчення роботи. Правила безпеки під час ставлення техніки на зберігання.

Зони небезпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні написи, сигнальні кольори (пофарбування), знаки безпеки.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих чинників. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Правила та заходи щодо запобігання нещасним випадкам і аваріям. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у випадку аварії.

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці (відчуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні чинники умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Засоби колективного захисту працівників.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.

Характерні причини виникнення пожеж. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація,

Горіння речовин і способи його припинення. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини.

Організація пожежної охорони в галузі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Вибухонебезпечні властивості пилу. Основні причини пилових вибухів. Особливості горіння та вибуху пилу в обладнанні, виробничому приміщенні. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування і тяжкість наслідків.

Вибухозахист виробництва

Тема 4. Основи електробезпеки.

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Чинники впливу на ступінь ураження людини електричним струмом: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Захист від статичної електрики. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди.

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі чинники (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників. Санітарні вимоги до планування території, складських, санітарно-побутових та виробничих приміщень підприємств галузі. Прибирання приміщень.

Медичні огляди працівників галузі, їх значення, періодичність та порядок проведення. Перелік професій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, вікові категорії працівників.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків.

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.

Основні принципи надання  першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша допомога в разі запорошення очей, поранень, вивихів, переломів.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу.

Надання першої допомоги в разі знепритомнення, шоку, теплового та сонячного ударів, опіку, обмороження.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги в разі отруєння чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом.

Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. Транспортування потерпілого.

Типова навчальна програма

з індивiдуального навчання керування комбайнами

(поза сіткою навчального плану)

| № з\п | Тема | К-сть год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Керування зернозбиральним комбайном | 4 |
| 1.1 | Інструктаж з охорони праці. Вправи з прийомів користуван-ня органами керування комбайна. Пуск двигуна. Керування комбайном з навішеною жаткою по прямій та з поворотами | 2 |
| 1.2 | Інструктаж з охорони праці. Керування комбайном з буксируванням жатки. Керування комбайном з причепом | 2 |
| 2 | Керування кукурудзозбиральним комбайном | 2 |
| 2.1 | Інструктаж з охорони праці. Вправи з прийомів користування органами керування комбайна. Пуск двигуна. Керування комбайном з навішеною жаткою за прямою та з поворотами | 1 |
| 2.2 | Інструктаж з охорони праці. Керування комбайном з тракторним причепом. Вправи проїзду через ворота. Рух комбайна заднім ходом. Постановка комбайна на стоянку | 1 |
| Всього: | 6 |

Примітка. Програму розробляє навчальний заклад на основі аналогічної програми для підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва категорії А1.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

| № з\п | Тема | К-сть год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Виробниче навчання | 42 |
| 1.1 | Інструктаж з охорони праці. Ознайомлення з навчальним закладом | 6 |
| 1.2 | Оволодіння операціями, способами та видами робіт, які повинен виконувати тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії В1 | 36 |
| 2. | Виробнича практика | 66 |
| 2.1 | Інструктаж з охорони праці. Ознайомлення з господарством | 6 |
| 2.2 | Самостійне виконання робіт тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва категорії В1 | 60 |
| 2.3 | Кваліфікаційна пробна робота |  |
| Всього | 108 |

1 Виробниче навчання.

1.1 Інструктаж з охорони праці. Ознайомлення з підприємством.

Інструктаж з охорони праці.

Ознайомлення з навачальним закладом, його територією, плануванням, розташуванням, майстернями, полігонами. Ознайомлення з режимом роботи та правилами внутрішнього розпорядку, організацією робочого місця.

Причини i види травматизму. Безпечнi прийоми роботи. Засоби захисту, передбачені конструкцією (огородження, блокувальні пристрої, дистанційне керування, сигналізація тощо). Індивідуальні засоби захисту.

Пожежна безпека. Причини загоряння i заходи щодо його усунення. Призначення i користування пiнними i вуглекислими вогнегасниками. Правила поведiнки в разі виникнення пожеж.

Електробезпека. Захисне заземлення обладнання у майстернi. Правила користування електроiнструментом. Перша допомога в разі ураження електричним струмом.

Вимоги безпеки праці до обладнання i робочих мiсць. Порядок закріплення слухачів за робочими місцями.

1.2 Оволодіння операціями, способами та видами робіт, які повинен виконувати тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії В1.

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, техніка безпеки, сучасні технології, інструменти та пристосування.

Вправи:

Освоєння операцій із технологічного налагодження комбайнів.

Освоєння операцій із переобладнання зернозбиральних комбайнів для збирання різних культур за різними технологіями.

Освоєння операцій із технічного обслуговування комбайна під час підготовки до експлуатаційної обкатки, в період обкатки та після її закінчення.

Набуття навичок виконання операцій щозмінного технічного обслуговування, ТО-1 і ТО-2 та сезонного ТО.

Набуття навичок із перевірки та регулювання натягу привідних пасів, тиску повітря в шинах, зазорів між клапанами та коромислами, зчеплення основного двигуна.

Освоєння операцій із мащення складових частин комбайна відповідно до таблиці та карти мащення.

Набуття навичок із підготовки техніки до зберігання. Вибір місця зберігання техніки. Забезпечення захисту машин від корозії під час ставлення їх на зберігання. Технічне обслуговування в процесі підготовки до зберігання і в період зберігання. Виконання робіт щодо знімання сільськогосподарської техніки із зберігання.

Освоєння операцій та видів робіт на самохідних зернозбиральних машинах: підготовка машини до роботи, технічне обслуговування зернозбиральної машини, розрахунок продуктивності зернозбиральної машини та витрати пального.

Освоєння операцій та видів робіт на самохідних кукурудзозбиральних машинах: підготовка машини до роботи, технічне обслуговування самохідної кукурудзо-збиральної машини, розрахунок продуктивності самохідної кукурудзо-збиральної машини та витрати пального.

# 2 Виpобнича пpактика

# 2.1. Інструктаж з охорони праці. Організація робочих місць. Планування роботи. Контроль якості робіт. Засоби охорони праці та індивідуального захисту. Ознайомлення з правилами та обов’язками працівників.

# 2.2. Виконання операцій прийомів та видів робіт, що виконує тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії В1 відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики.

# Оволодіння передовими прийомами та методами робіт.

# Дотримання вимог з безпеки праці, електро- та пожежної безпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку.

Детальну програму виробничої практики з урахуванням вимог замовників кадрів, а також з дотриманням спеціалізації учнів (слухачів) і необхідності засвоєння ними новітніх технологій та сучасних методів і прийомів праці розробляють безпосередньо професійно-технічні навчальні заклади.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо, з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів, та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

(код, назва професії)

Кваліфікація ___________В1________________

(рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія)

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

- Агротехнічні вимоги до вирощування колосових, зернобобових, круп’яних культур, кукурудзи на зерно, соняшнику за інтенсивними технологіями.

- Агротехнічні вимоги, способи та технології до збирання врожаю.

- Організацію збирання колосових, зернобобових, круп’яних культур, кукурудзи на зерно, соняшнику.

- Будову, принцип дії та технологічне налагодження зернових та кукурудзозбиральних комбайнів.

- Види чорних і кольорових металів, неметалевих конструкційних матеріалів, їх основні властивості.

- Будову та правила використання контрольно-вимірювального інструменту.

- Види слюсарних робіт (рубання, правлення, гнуття, різання, обпилювання, свердління, зенкування, нарізання різі, клепання, притирання, паяння).

- Порядок приймання в експлуатацію нових та відремонтованих комбайнів.

- Види, зміст та порядок виконання технічних обслуговувань.

- Діагностування комбайнів.

- Види, способи  та технологію ремонту комбайнів.

- Види та способи зберігання комбайнів.

- Правила дорожнього руху та основи безпеки руху.

- Правові та організаційні основи охорони праці, безпеку праці у сільськогосподарському виробництві, основи пожежної та електробезпеки, основи гігієни праці та санітарії, надання першої медичної допомоги у разі нещасних випадків.

- Зміст і правила оформлення первинних документів з обліку роботи машин (облікових листів тракториста-машиніста, шляхового листа та інш.

- Норми виробітку і витрати паливо-мастильних матеріалів.

- Шляхи зниження собівартості виконуваних робіт та методи і засоби підвищення продуктивності праці.

ВМІЄ:

- Організувати робоче місце.

- Дотримуватись вимог безпеки праці у сільськогосподарському виробництві, пожежної та електробезпеки, гігієни праці та санітарії, надавати першу медичну допомогу у разі нещасних випадків при виконанні робіт.

- Підбирати та використовувати необхідний інструмент, обладнання та пристосування для проведення ТО та ремонту зернових та кукурудзозбиральних комбайнів.

- Оцінювати технічний стан робочих органів комбайнів.

- Виконувати операції технічного обслуговування комбайнів.

- Виконувати операції з технологічного налагодження комбайна.

- Виконувати операції із переобладнання зернозбиральних комбайнів для збирання різних культур за різними технологіями.

- Керувати комбайнами.

- Виконувати технологічні операції на зернозбиральних комбайнах:

- з жаткою, у тому числі з автоматичним керуванням висоти зрізу, для збирання зернових та зернобобових культур;

- з жаткою для збирання кукурудзи на зерно;

- з платформою-підбирачем для підбирання валків хлібної маси з покосів;

- з жаткою для збирання соняшнику;

- з пристроями для збирання насінників трав;

- з пристроями для збирання гречки та проса;

- з пристроями для збирання гірчиці та ріпаку;

- з жаткою для збирання сої.

- Виконувати технологічні операції на кукурудзозбиральних комбайнах:

- збирання кукурудзи на зерно в качанах;

- збирання кукурудзи на зерно з обмолотом качанів.

- Визначати продуктивність комбайнів та витрати пального.

- Визначати несправності комбайнів та усувати їх.

13. 	Виконувати операції з зберігання комбайнів.

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

| Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- |
|  | для індивідуального користування | для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Сільськогосподарські машини |  |  |  |
| 1. | Комбайн зернозбиральний |  | 1 |  |
| 2. | Обладнання для збирання кукурудзи |  | комплект |  |
| 3. | Обладнання для збирання соняшника* |  | комплект |  |
|  | Машини і механізми |  |  |  |
| 1. | Валкові жатки |  | 1 |  |
| 2. | Підбирач |  | 1 |  |
| 3. | Платформа-підбирач |  | 1 |  |
|  | Устаткування |  |  |  |
| 1. | Верстак слюсарний |  | 15 |  |
| 2. | Верстат свердлильний настільний |  | 1 |  |
| 3. | Верстат точильний універсальний |  | 1 |  |
| 4. | Кувалда |  | 1 |  |
| 5. | Лещата слюсарні |  | 2 |  |
| 6. | Плити: перевірочні, розмічальні |  | 1 |  |
| 7. | Прес гвинтовий ручний |  | 1 |  |
|  | Інструменти та пристосування: |  |  |  |
|  | Комплект знімачів |  | 1 |  |
|  | Набір інструментів для різання металу |  | комплект |  |
|  | Набір інструментів для клепання |  | комплект |  |
|  | Набір інструментів і різних абразивно-притиральних матеріалів для притирки |  | комплект |  |
|  | Набір спеціальних пристосувань і знімачів для запресовування і випресовування деталей і з’єднань |  | комплект |  |
|  | Набір слюсарних інструментів для виконання розбирально-складальних робіт при ремонті машин |  | комплект |  |
|  | Знімачі для розбирально-складальних робіт |  | комплект |  |

Примітка: * Комплектується обладнання в залежності від сільськогосподарської культури, яка вирощується в данному регіоні